公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJGJ-G2022-0033 项目名称：南京市雨花台烈士陵园管理局区域地下管线勘探测绘项目

南京国景工程项目管理有限公司

二○二二年十月

第一章  招标公告

南京市雨花台烈士陵园管理局区域地下管线勘探测绘项目的潜在投标人应在南京国景工程项目管理有限公司[南京市鼓楼区定淮门12号（熊猫新兴软件园）16-2]获取招标文件，并于2022年11月16日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号： JSZC-320100-NJGJ-G2022-0033

2、项目名称：南京市雨花台烈士陵园管理局区域地下管线勘探测绘项目

3、预算金额：129.8万元

4、最高限价：129.8万元（投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）

5、采购需求：雨花台烈士陵园内地下管线经历过多次建设，地下管网错综复杂，大部分无走向图。本次勘测的管线是指埋设于地下的各种管线、线缆以及露出地表和架空的管线（含管线设备与地表构筑物），管道包括不限于给水、燃气、综合管沟、电力线缆、信息与通信。（具体详见招标需求）

6、服务期：自合同签订之日起90日内完成。

7、是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求

1、《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：根据《政府采购法》及宁财购通《2021》5号文要求，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

2 、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3 、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

- 投标人资质类别和等级：具有测绘行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质（专业范围包含：工程测量专业）。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查）

- 项目负责人资质类别和等级：具有国家注册测绘师证书。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查）

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、是否接受进口产品：不接受。

三、不适用信用承诺的情形：

1、供应商被列入严重失信主体名单；

2、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下的；

3、被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内的；

4、其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

四、违反信用承诺的法律责任：供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

五、获取招标文件

1、时间：2022年10月27日起至2022年11月2日，每天上午9时00分至11时30分，下午14时00分至17时00分（北京时间，双休、节假日除外）

2、地点：南京国景工程项目管理有限公司（南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16-2）

3、需携带资料：投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人身份有效证件原件及复印件、单位介绍信原件。（或授权委托书原件）

4、招标文件售价：人民币100元/份，售后不退。

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间及开标时间：2022年11月16日09时30分。(北京时间）

2、投标地点及开标地点：南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16-2会议室，届时请投标法定代表人或其授权代表出席开标仪式。

七、公告期限

1、本招标公告在“南京公共采购信息网”发布之日起5个工作日。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

八、其他补充事宜

1、投标文件份数：纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版投标文件壹份（一般应为U盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和电子存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、供应商诚信档案管理：

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

- 集中勘察现场：采购人不组织集中考察，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

4、供应商在中标（成交）后，应按照采购文件要求，将上述由信用承诺替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。需要提供以下证明材料：

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一，自然人的身份证明，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年任一月的资产负债表和利润表或2021年年度审计报告或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，复印件加盖公章；法人或者其它组织成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前（一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章]；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：南京市雨花台烈士陵园管理局

地址：南京市雨花台区雨花路215号

联系人: 尹工

联系电话：68783017

2、采购代理机构： 南京国景工程项目管理有限公司

地址：南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16-2

联系人：徐工

联系电话：19524299792

电子邮件：1609082812@qq.com

3、项目联系方式

项目负责人：徐工

联系电话：19524299792

第二章 供应商须知

一、总   则

# 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

# 2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本招标文件中所述项目及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品响应,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

# 5、招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

# 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

# 7、投标费用

7.1供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

7.2中标人在领取中标通知书前，按照标准向招标代理机构支付招标代理服务费，以中标价为基数，按计价格[2002]1980号文收取，最低收费标准为人民币2000元整；专家评审费由采购人支付。

8、投标文件组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

8.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，及其他部分组成。

8.4用“★”加注的内容为实质性要求。

9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★法人、其他组织的营业执照（副本）复印件；投标人是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；

（4）★第一章招标公告中 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章招标公告中 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

10、投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的内容的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

10.2 若提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于：

（1）技术方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4服务收费中包含管理服务人员的工资、社保福利费，办公费、法定税费、公共责任险和合理利润。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起60天内投标有效。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，这种要求与答复均以书面形式提交。

14、投标文件的份数、签署

14.1纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版投标文件壹份（一般应为U盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和电子存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

14.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

15、投标文件的密封和递交

15.1 供应商应当将投标文件密封；

15.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

16、有下列情形之一的投标文件将拒收：

16.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

17、投标文件的修改和撤回

17.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加南京市政府采购网组织的政府采购活动。

# 四、开标、评标与确定中标供应商

18、开标

18.1 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，招标代理将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

18.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

18.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

18.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

18.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。

18.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.8 同时出现18.4-18.7中两种以上不一致的,按照18.4-18.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

18.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.10 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。

19、评标

19.1 评标组织

19.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格审查。

#### 19.2.1.1采购人和采购代理机构代表将依法对投标人的资格进行审查。

19.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

19.2.2 投标文件的符合性审查。

19.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2.2.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.2.2.3 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有按照招标文件要求封装、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）评标委员会认为投标人的报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）没有详细做出各项服务响应，而是直接拷贝招标文件服务内容及要求的；

（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）未按照文件要求提供在线打印且经法定代表人签名盖章的《南京市政府采购供应商信用记录表》。

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.2.2.4 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照18.10款执行。

19.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

19.2.3投标文件的进一步评审。

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.3 评标方法和标准

19.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

19.3.2 综合评分的主要因素是：价格、人员配备、服务方案、信誉及对招标文件的响应情况等。

19.3.3 评分标准详见文件第三章。

20、确定中标供应商

20.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

20.2 中标供应商确定之日起7个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到代理机构领取《中标通知书》。

20.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

20.5 招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

20.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。

21、编写评标报告

21.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22、评标过程的保密性

22.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

# 五、签订合同

23、签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

23.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

# 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

24.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

25.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

25.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

25.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

25.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

25.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

26、投诉

26.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

27、诚实信用

27.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

27.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 七、相关政策法规：根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号），工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发，在此期间仍可用于工程招标投标等活动。

- 评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

2.评标委员会根据供应商综合评审得分，从高到低排序，依次推荐不超过三名中标候选人。

3.若出现总分相同不能依序推荐中标候选人时，则以供应商技术方案评分高者为先。

4.采购人按照评标委员会的推荐确定第一中标候选人为中标人，若确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以依序确定其他中标候选人为中标人，签订合同或者组织重新招标。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分。（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10分*100%。 | 10 |
| 2 | 业绩 | 投标人自2019年1月1日（含）以来承担过本项目类似业绩，每提供一个得3分，最多得9分。（提供合同复印件并加盖公章，原件备查。提供证明材料需能反映相关数据和内容，否则视为未提供不得分。） | 9 |
| 3 | 项目负责人 | 项目负责人具有高级及以上职称的得3分，中级职称的得2分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |
| 4 | 项目组成员 | （1）技术负责人（与项目负责人不可为同一人）：具有注册测绘师证书的得2分;同时具有高级及以上职称的加1分；中级职称加0.5分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查） （2）投入人员（不含项目负责人和技术负责人）：项目组成员具有与本项目相关专业高级及以上职称的得 1 分/人，中级职称的得 0.5 分/人，满分 3分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查） （注：所有人员只能参加1个专业打分，不得重复计分；） | 6 |
| 5 | 设备 | 拟投入的检测设备：具备满足本项目需要的管线探测仪、全站仪、GPS仪器，提供齐全的得 3分，每少一项扣1分，扣完为止。（提供设备发票复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |
| 6 | 项目测绘服务方案 | 评委根据供应商提供的项目测绘服务方案进行综合评分： 方案科学、全面、合理、可行，具有针对性的，得12分； 方案较科学、合理，较具有针对性及可行性的，得9分； 方案内容基本全面，基本具有可行性的，得6分； 方案内容不全面，可行性较差的，得3分； 未提供不得分。 | 12 |
| 7 | 项目组织架构、工作流程 | 评委根据供应商依据项目实际制定的项目组织架构、工作流程及人员职责分工等进行综合评分: 架构完整、制度完善、职责分工明确的得12分； 架构较完整、制度较完善、职责分工较明确的，得9分； 架构不太完整、制度不太完善有缺项、职责分工较模糊的， 得6分； 架构不完整、制度不完善、职责分工不明确，不适用本项目的，得3分； 未提供不得分。 | 12 |
| 8 | 进度安排及质量保障措施 | 评委根据供应商提供的项目进度计划、各阶段进度及质量保障措施等进行综合评分： 进度安排合理、质量保障措施完善的，得12分； 进度安排较合理、质量保障措施较完善的，得9分； 进度安排合理性较差、质量保障措施不太完善的，得6分； 进度安排不合理、质量保障措施不完善的，得3分； 未提供不得分。 | 12 |
| 9 | 项目实施重点、难点及关键过程分析 | 评委根据供应商提供的项目实施重点、难点及关键过程分析等进行综合评分： 对本项目的特点、关键问题认识到位、清晰，并提出明确、科学、针对性强的方案措施的，得12分； 对本项目的特点、关键问题认识较全面，提出的方案措施基本有针对性的，得9分； 对项目的特点、关键问题认识不够全面有缺项的，提出的方案措施针对性不强的，得6分； 对项目的特点、关键问题不全面，提出的方案措施无针对 性，不适用本项目的，得3分； （5）未提供不得分。 | 12 |
| 10 | 资料管理方案 | 评委根据供应商提供的资料管理方案进行综合评分： 方案科学、全面、合理、可行，具有针对性的，得9分 方案较科学、合理，较具有针对性及可行性的，得7分； 方案内容基本全面，基本具有可行性的，得5分； 方案内容不全面，可行性较差的，得3分； 未提供不得分。 | 9 |
| 11 | 安全保障方案 | 评委根据供应商提供的安全保障方案进行综合评分： 内容全面、有较好的针对性、措施得当的得9分； 内容较完整、有针对性、措施完整的得7分； 内容欠缺且针对性不强的得5分； 内容严重缺失、无针对性的得3分； 未提供不得分。 | 9 |
| 12 | 响应程度 | 根据供应商提供的投标文件规范性、内容、详实、有条理、导览清晰综合评审。投标文件内容齐全清晰有条理的3分，投标文件内容及导览一般、响应性一般得2分，投标文件内容及导览较差，得1分，无目录或者无页码，得0分。 | 3 |
| 合计 | 100 |

备注：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3.招标文件中所有认证、证明和业绩等证明材料均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据，文件中另有约定的以具体条款实际要求的为准，原件备查。

- 项目的服务要求和数量等

一、项目概述

南京市雨花台烈士陵园，位于南京市城南中华门外一公里处，占地153.7公顷，是新中国成立后建立最早、规模最大的国家级烈士陵园。在全长1500米的中轴线上，由北向南，烈士就义群雕、烈士纪念碑、倒影池、纪念桥、纪念馆、忠魂亭依次展开，组成中心纪念区。为贯彻落实南京市政府《南京市城市地下管线数字化建设管理实施方案》（宁政发〔2014〕311号）及市政府办公厅《关于印发<南京市非公共空间地下管线探测普查实施方案>的通知》（宁政办发〔2016〕26号）的精神要求，为实现雨花台烈士陵园地下管线地理空间数据的全覆盖，全面推进雨花台烈士陵园地下管线数字化建设和管理工作，需要启动南京市雨花台烈士陵园管理局区域地下管线勘探测绘项目。勘测区域为雨花台烈士陵园管理局实际控制范围0.998平方公里及南门西侧公交场站、雨花东路沿线人防办、雨花社区、加油站、加气站等。

二、项目内容

1、项目情况

雨花台烈士陵园内地下管线经历过多次建设，地下管网错综复杂，大部分无走向图。本次勘测的管线是指埋设于地下的各种管线、线缆以及露出地表和架空的管线（含管线设备与地表构筑物），管道包括不限于给水、燃气、综合管沟、电力线缆、信息与通信。

2、技术要求及依据

（1）规范标准

①GB/T20257.1《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》；

②GB/T 24356 《测绘成果质量检查与验收》；

③GB/T17941.1《数字测绘产品质量要求——数字线划地形图要求、数字高程模型质量要求》；

④CJJ61《城市地下管线探测技术规程》；

⑤CJJ7《城市工程地球物理探测规范》；

⑥CJJ/T8《城市测量规范》；

⑦CJJ/T 73《卫星定位城市测量技术规范》；

⑧CH/T2009《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

⑨DB 3201/T 258《南京市管线探测技术规程》；

⑩DB 3201/T 257《南京市管线数据标准》；

⑪《南京市大比例尺地形图数据标准》；

⑫CH/T 6002-2015《管线测绘技术规程》；

⑬CH/T 1033-2014《管线测量成果质量检验技术规程》。

（2）文件依据：

①项目招标文件、合同（相关补充规定）

②与本项目相关的其他规范性文件

（3）坐标系统：

南京市测绘行政主管部门规定的地方坐标系(南京2008坐标系）和高程基准（1985国家高程基准）

3、工作内容及范围

管线勘测应通过综合运用物探技术、测绘技术、计算机技术，查明测区内管线的基础信息，并绘制管线图（综合管线图和专业管线图），建立统一、全面、完整、科学、准确的管线信息数据库。具体内容包括：

（1）地下管线探查

地下管线探查是在无数据的基础上采用实地调查和仪器探查相结合的方法，查明地下管线铺设状况、走向、在地面上的投影位置和埋深，调查地下管线的属性，如管线的种类、性质、规格、材质、载体特征、埋设方式、电缆根数、电压、附属设施及权属单位等，并在地面上设置地下管线投影中心标志和明显管线点标志。管线探查取舍标准按下表执行，在探测中发现属性不明、走向不明的管线，应尽可能查明，确实无法探查清楚时，应报业主单位确认。

| 管 线 类 别 | 取 舍 标 准 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 电力 | 全 测 | 探测给水、再生水、排水管道时，管线中段规格小于取舍标准要求的管段也应探测，以保持管线的连续性。 |
| 信息与通信 | 全 测 |  |
| 给水 | 管径≥50mm |  |
| 再生水 | 管径≥50mm |  |
| 排水 | 管径≥200mm或方沟≥400×400mm |  |
| 燃气 | 全 测 |  |
| 综合管廊（沟） | 全 测 |  |
| 不明管线 | 全 测 |  |

（2）地下管线测量

地下管线测量是在城市等级导线点和等级水准点的基础上进行的图根控制测量、地下管线点平面和高程联测。RTK控制点测量检核按下表要求执行。

| 边长较差的相对误差 | 点位较差 | 高差较差 | 角度较差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤1/5000 | ≤5cm | ≤3cm | ≤30＂ |

（3）数据处理及地下管线图编绘

利用南京管线数据处理系统对管线探查属性数据库和管线空间属性数据库进行检查，检查合格后处理成管线图形文件。管线成果图符合DB3201/T257—2020《管线数据标准》（南京市地方标准）。

勘测区域为雨花台烈士陵园管理局实际控制范围0.998平方公里及南门西侧公交场站、雨花东路沿线人防办、雨花社区、加油站、加气站等。

4、工作要求

管线探测依据DB3201/T258—2020《管线探测技术规程》（南京市地方标准）执行。

探测成果依据DB3201/T257—2020《管线数据标准》（南京市地方标准）绘制各类地下管线图。

供应商须确保现场管线勘测内容的准确性，并对其结果负责。若出现因管线成果与现实情况不符所造成的任何问题，供应商将承担相关责任。

（1）成果精度要求

①地下管线点的探查精度

隐蔽管线点平面位置探查中误差不得大于0.05h；埋深中误差不得大于0.075h（h为地下管线的中心埋深，单位为cm，当h<100cm时以100cm计算）。

明显管线点的量测中误差不应大于±2.5cm。

②地下管线点的测量精度

地下管线点平面位置测量中误差不得大于±5.0cm（相对于邻近控制点），高程测量中误差不得大于±3.0cm（相对于邻近控制点）。

③限差及粗差率

上述各项数学精度限差为2倍中误差、检测指标的粗差率不应超过5%。

（2）比例尺和图形分幅

①管线图成图比例尺为1:500。

②项目管线图采用非标准分幅方式。管线图修补测时采用工程管理方式分幅，按照项目修补测范围面区域范围进行划分管理。

（3）管线数据格式

管线数据成果文件统一以AutoCAD的dwg形式提交，dwg文件为AutoCAD 2007版本。文件命名采用“单项任务编号” + “.dwg”的形式命名。

5、项目验收阶段要求

A.编写技术总结报告，包括：

a.任务概况：工程的依据、目的和要求，工程的地理位置、地球物理和地形条件，开竣工日期，投入的人力资源和仪器设备，实际完成的工作量等；

b.作业技术依据；

c.资料应用：坐标系统，起算数据，成图规格，已有成果资料的分析和利用；

d.技术方法和措施：作业工作程序，各作业工序采用的技术方法和措施；

e.质量评述：两级质量检查及监理情况与评价，精度统计与评定；

f.应说明的问题及处理措施；

g.结论与建议；

h.提交的资料成果。

B.成果验收及档案移交，包括：成果资料质量检查、成果资料完整性检查、成果资料正确性检查、成果资料组卷质量检查、档案移交等；

C.参与项目验收，编写项目验收总结报告。

D、验收过程中将邀请专家或第三方专业机构对测绘数据、图纸编绘成果进行评测，合格后出具验收报告，供应商在投标报价时需自行考虑此项费用。

6、项目实施工期要求

自合同签订之日起90日内完成。

7、其他注意事项

a、供应商应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在投标报价中而不另行支付。

b、供应商应完全响应采购人在项目范围内的实际需求，如出现相关责任问题，供应商承担全部责任。

c、供应商应对本项目的成果数据质量终身负责。

d、因管线数据涉及国家秘密，供应商须与采购人签订保密协议，并严格遵守保密协议的规定。

e、投标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现供应商在本项目中存在资质挂靠、分包等违规现象，视为违约，一切不利后果由供应商负责，采购人有权随时解除项目合同。

f、供应商必须保证本项目的成果数据至项目验收前的现势性。

g、若政府资金不能及时到位，供应商必须有足够的自有资金确保本项目能按计划进度和质量得到完成

h、因供应商施工不当而造成采购人经济损失的，供应商要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对供应商提交交付成果质量的无限期追责的权利。

i、项目实施期间，供应商须组织至少二次作业人员培训，每次培训需采购人代表参加，并做好培训记录。

8、成果维护期

成果维护期三年，三年内供应商须免费提供成果维护。若发现存在漏测、漏查、数据质量存在问题等情况，供应商应免费长期进行成果修正并承担由此产生的一切责任。

9、付款条件

合同签订生效15日内，甲方支付乙方预付款50万元（大写：伍拾万元整）；项目验收合格，审计结束后15个工作日内，一次性付清尾款。每次付款前，乙方应出具增值税发票。

10、其他事项

a、供应商应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在投标报价中而不另行支付。

b、供应商必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现供应商在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派投标文件中指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由中标单位负责。

c、因供应商施工不当而造成采购人经济损失的，供应商要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对供应商提交成果质量的无限期追责的权利。

d、投标文件中应承诺：投标人交付成果所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及招标代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

e、因管线数据涉及国家秘密，供应商须与采购人签订保密协议，并严格遵守保密协议的规定。

f、中标供应商测绘成果的所有权、使用权和著作权归采购人所有。

第五章  合同主要条款及格式

南京市雨花台烈士陵园管理局区域地下管线勘探测绘项目

合

同

书

甲方：南京市雨花台烈士陵园管理局

乙方：

签订日期：      年      月

委托方（甲方）：南京市雨花台烈士陵园管理局

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，本着自愿、平等、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条 服务内容及方式

1.服务内容：地下管线探测、数据处理及管线图编绘。

管线探测范围为南京市雨花台烈士陵园管理局实际控制范围0.998平方公里及南门西侧公交场站、雨花东路沿线人防办、雨花社区、加油站、加气站。探测内容为地下所有管线、线缆以及露出地表和架空的管线（含管线设备与地表构筑物）。

主要依据DB3201/T258-2020《管线探测技术规程》等国家、省、市有关规定要求，利用南京管线数据处理系统对管线探查属性数据库和管线空间属性数据库进行检查，检查合格后处理成管线图形文件（符合通用标准文件形式），管线成果图符合DB3201/T257—2020《管线数据标准》（南京市地方标准），符合项目施工的管线交底材料要求。

以上具体以招标文件需求为准。

2.服务方式：

乙方负责管线探测作业并形成图形成果，甲方配合乙方做好园内协调工作；乙方负责数据处理及管线图编绘，配合甲方完成数据汇交、验收工作。

3.技术服务达到的技术要求及验收指标/标准：

（1）GB/T20257.1《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》；

（2）GB/T 24356 《测绘成果质量检查与验收》；

（3）GB/T17941.1《数字测绘产品质量要求——数字线划地形图要求、数字高程模型质量要求》；

（4）CJJ61《城市地下管线探测技术规程》；

（5）CJJ7《城市工程地球物理探测规范》；

（6）CJJ/T8《城市测量规范》；

（7）CJJ/T 73《卫星定位城市测量技术规范》；

（8）CH/T2009《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

（9）DB 3201/T 258《南京市管线探测技术规程》；

（10）DB 3201/T 257《南京市管线数据标准》；

（11）《南京市大比例尺地形图数据标准》；

（12）CH/T 6002-2015《管线测绘技术规程》；

（13）CH/T 1033-2014《管线测量成果质量检验技术规程》。

（14）雨花台烈士陵园管理局地下管线管理相关需求。

第二条 服务期限、地点及进度安排

1.服务期限：自合同签订日开始90日内 。

2.服务地点：雨花台烈士陵园内、南门西侧公交场站、雨花东路沿线人防办、雨花社区、加油站、加气站。

3.进度安排：                                  。

第三条 交付和验收

1. 乙方应于全部成果交付前  7日 提交书面申请，通知甲方验收。甲方对管线探测结果进行现场验收，抽查 不少于10处 现场以查验乙方勘察的完整性和准确性，并邀请专家或第三方专业机构对测绘数据、图纸编绘成果进行评测，所产生的费用由乙方支付，合格后出具验收报告。

2. 本合同服务项目的成果维护期为三年，自项目通过验收之日起计算，成果维护期内供应商须免费提供成果维护。若发现存在漏测、漏查、数据质量存在问题等情况，供应商应免费长期进行成果修正并承担由此产生的一切责任。

第四条 费用和支付

1.本合同计价方式为固定单价，此单价包含全部工程内容的价格表现，其应包括盲探、机械和仪器使用、技术劳务、管理、现场办公、生活设施、临时水电、勘探工作面地表植被处理费、机械设备多次进出场费、河塘处理措施费、现场为保证探勘所需要的场地平整等措施费、交通和通讯设备、材料、服务、专利费用（如有）、人工费、场内外运输费、措施费、安全文明施工费、成品保护费、管理费、维护费、保险费（各类相关的人员、财产、设备等的保险）、利润、税金、规费、风险、后期报规中需配合服务的相关工作等以及国家政策性规定的所有费用。

2.本项目服务费暂定为           万元人民币，大写：

，最终按照甲方确认的实际工作量×综合单价，并经审计确认后结算。

3.支付方式

合同签订生效15日内，甲方支付乙方预付款50万元（大写：伍拾万元整）；项目验收合格，审计结束后15个工作日内，一次性付清尾款。每次付款前，乙方应出具等额发票。

第五条 甲方的义务

1.向乙方提交有关资料和提出技术要求。

2.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进场人员提供必要的工作条件。

3.应安排了解本项目的工作人员配合乙方进行测量工作。

第六条 乙方的义务

1.收到甲方的有关资料和技术要求后，根据甲方的有关资料和技术要求及时组织测绘队伍进场作业。

2.乙方应当根据技术方案要求按甲方要求工期确保测绘项目完成，达到项目的完整性和准确性，如遇不可抗力因素，可与甲方商议顺延周期。

3.乙方应当对自己全部设备及人员进行保险，按安全生产的相关规定、规程、制度执行，对作业期间的一切安全工作负责，如发生设备、人员意外事故及安全事故，甲方不付任何责任。

第七条  乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

第八条 甲方违约责任

合同签订后，如甲方擅自中途停止或解除合同，甲方应按乙方实际工作量支付工程款。

第九条 乙方违约责任

1.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施。

2.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，无甲方正式书面许可，不得向任何第三方提供或转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

3.因乙方原因迟延履行的，毎延迟一天，乙方按合同价款的万分之五支付违约金。

4.乙方逾期交付工作成果的，每逾期一日应当承担合同金额0.3%的违约金，同时乙方应继续履行，不得转包、分包，逾期60日仍未完成工作的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方支付的全部费用。

5.如发现服务质量有缺陷，误测和漏测的地方，乙方应负责无偿修正、返工，并在甲方规定的时间内完成。

第十条   技术成果归属及保密

1.甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的技术成果归甲方所有。

2.乙方所获得的一切原始资料及在服务过程中的成果，乙方不得泄露。

第十一条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十二条 争议解决

甲方和乙方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。

第十三条　其他

本合同未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充合同。签订补充合同与本合同具有同等效力。

第十四条　附则

1、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章后即生效。全部成果交接完毕和相关费用结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式   份，甲、乙方各执   份。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

地址：                                     地址：

电话：                                     电话:

法定代表人：                               法定代表人：

（委托代理人）签字：                    （委托代理人）签字：

签订时间：     年   月    日

# 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

标      段：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标记录一览表

- 资格证明文件

- 商务条款偏离表

- 技术条款偏离表格式

- 业绩

- 企业信誉及奖项

- 方案

- 奖项

- 相关附件

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

# 致南京市雨花台烈士陵园管理局 ：

# 根据贵方                                   （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商磋商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市雨花台烈士陵园管理局 ：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字或盖章：

日    期：       年    月    日

附授权人和被授权人身份证复印件加盖公章

目录三、投标报价表格式（开标记录一览表）

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |

| 序号 | 单价（元） | 面积 | 投标报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.998平方公里 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录四、资格证明文件

资格证明文件

- 营业执照

- 其他相关内容

# （按招标文件要求逐条提供）

目录五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 供应商响应 | 偏离 |

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、业绩

目录八、企业信誉及奖项

目录九、方案

目录十、 投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十一、相关附件

附件一、相关政策声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司参加             （单位名称）的         （项目名称）釆购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）               ,属于（采购文件中明确的所属行业） 承接企业为   （企业名称）,从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为	   万元，属于                （中型企业、 小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

残疾人福利性单位声明函声明

南京市雨花台烈士陵园管理局 ：

我单位 （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明

文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市雨花台烈士陵园管理局  ：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市雨花台烈士陵园管理局  ：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

附件四、承诺书

承诺书

南京市雨花台烈士陵园管理局 ：

根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方承诺对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，接受处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

附件五、承诺书

承诺书

南京市雨花台烈士陵园管理局 ：

根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方               （投标供应商名称）作为投标人承诺不存在以下情况：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

附件六、信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)网站截图

附件七、南京市政府采购供应商信用记录表

南京市政府采购供应商信用记录表

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次政府采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。 如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |

说明：供应商需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。