招　标　文　件

（货物类）

项目名称：理科组团涉危实验室安防系统添置项目

项目编号：QC-2023100474C

采购人名称：南京晓庄学院

采购代理机构：江苏柒采招标代理有限公司

2023年10月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

第三章  合同文本（货物）	22

第四章 项目需求	27

一、项目总体概况	27

二、 采购清单和技术参数	27

三、商务部分要求	41

第五章  评标方法与评标标准	44

一、定标办法	44

二、政府采购政策功能落实	44

三、评标办法和评标标准	45

第六章  投标文件格式	48

资格证明文件（第一项-第七项）	51

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	51

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等	51

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	51

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	52

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	52

六、特定资格要求的证明文件	53

七、承诺函	53

八、法人授权书	54

九、投标函	55

十、中小企业声明函（货物）	56

十一、残疾人福利性单位声明函	57

十二、开标一览表	58

十三、投标分项报价表	59

十四、技术要求响应及偏离表	61

十五、商务要求响应及偏离表	61

十六、其他证明文件	62

十七、开标后须填写内容	64

第一章  投标邀请

受南京晓庄学院的委托，江苏柒采招标代理有限公司就理科组团涉危实验室安防系统添置项目(项目编号：QC-2023100474C)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

项目概况

理科组团涉危实验室安防系统添置项目的潜在投标人应在南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园3栋6层（或采用邮寄方式）获取招标文件，并于2023年11月03日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QC-2023100474C

2.项目名称：理科组团涉危实验室安防系统添置项目

3.预算金额：人民币壹佰肆拾柒万圆整（¥1,470,000.00元）

4.最高限价：人民币壹佰肆拾柒万圆整（¥1,470,000.00元）

5.采购需求：增加新的安防和设施，对所有实验室网络进行改造升级，对实验室配套管理设施进行维护及改造，学院现有的配套显示系统等须配合维护及免费迁移及其他服务内容。

6.合同履行期限：合同签订之日起五天（日历天）内交货完毕，收到甲方进场通知后的15天（日历天）内完成安装、对接、调试、使用培训、项目交付等工作。质保期至少3年。

7.本项目是否属于专门面向中小企业采购项目：否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无

注：（1）第1.5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

5.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

6.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

6.1负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.3拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务供应商参加本项目的采购活动。

7.投标人诚信档案管理

根据《南京市政府采购投标人信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的投标人，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购投标人诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的投标人可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

投标人申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购投标人诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，投标人自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购投标人诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，投标人即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，投标人参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购投标人信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购投标人信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购投标人诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；投标人可就用户注册与打印“南京市政府采购投标人信用记录表”等事宜进行咨询。

三、获取招标文件

时间：2023年10月16日至2023年10月20日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼

获取方式：

①现场获取：携带以下相关资料并加盖公章。标书工本费现金支付或支付宝支付；

②线上获取：供应商需将以下相关资料及填写完整的获取文件登记表（见公告附件或电话咨询项目负责人）扫描后发至邮箱：1530126587@qq.com，标书工本费支付宝转账成功后截图发至项目负责人邮箱。

相关资料：营业执照副本复印件、法人授权委托书、法定代表人和被受托人身份证复印件，以上材料均需加盖公章。

标书工本费（售价）：人民币100元/份，招标文件获取后，工本费概不退还。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年11月03日09:30（北京时间）

地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼开标二室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏柒采招标代理有限公司在“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京晓庄学院

地  址：江苏省南京市江宁区弘景大道3601号

联系人：陈老师

联系方式：025-86178437

2.招标代理信息

名  称：江苏柒采招标代理有限公司

地  址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号

联系人：李可鑫

联系方式：025-83370296-707

八、其他

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

1.1 政府采购促进中小企业发展

1.2 政府采购支持监狱企业发展

1.3 政府采购促进残疾人就业

1.4 政府采购鼓励采购节能环保产品

2.获取“获取文件登记表”电子版，请登录“江苏柒采招标代理有限公司”官网（http://www.jsqczb.cn/sy），点击“下载专区”，获取“招标文件获取登记表 ”。

3. 请投标人在获取招标文件后，认真阅读各项内容，按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件，进行必要的准备，并按招标文件确定的时间、地点准时参加开标活动。

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：南京晓庄学院 地址：江苏省南京市江宁区弘景大道3601号 联系人：陈老师 联系方式：025-86178437 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏柒采招标代理有限公司 地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼 联系人：李可鑫 联系方式：025-83370296-707 |
| 3 | 项目名称 | 理科组团涉危实验室安防系统添置 |
| 4 | 项目编号 | QC-2023100474C |
| 5 | 预算金额 | 人民币壹佰肆拾柒万圆整（¥1,470,000.00元） |
| 6 | 项目实施地点 | 南京市 |
| 7 | 现场勘查/集中答疑 | 本项目不统一组织现场勘察/集中答疑。我司对招标文件进行的答疑、澄清或补充，将会以邮件的方式发送给投标人联系人邮箱；更正公告将在南京公共采购信息网上及时发布。该公告或澄清、补充、答疑等内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动接收邮件或上网查询，且采购人及采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息而引发的相关责任。 |
| 8 | 投标保证金 | 不要求提供 |
| 9 | 投标文件接收时间 | 接收投标文件时间：2023年11月03日上午09:00-09:30（北京时间） 接收地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼开标二室 |
| 10 | 投标文件启封时间 | 时间：2023年11月03日上午09:30（北京时间） 地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼开标二室 |
| 11 | 投标文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：4份 电子档文件：1份（正本签字盖章后的扫描件PDF和可编辑的Word版本。电子投标文件以U盘/光盘为载体，提交的电子文件必须与正本纸质投标文件完全一致，随纸质版文件一并提交。电子文件命名要求：单位名称+项目编号） |
| 12 | 投标文件有效期 | 响应截止时间后六十天 |
| 13 | 招标代理服务费 | 合同签订前，中标人应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。由中标人领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，中标人凭《中标通知书》与采购方签订合同。 付款形式：网上银行转账或银行电汇（不接受其他形式） 并在转账或电汇时，备注“项目编号+代理费”字样。 开户行信息： 单位名称：江苏柒采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行 账 号：515769533053 收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）以及国家发改委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）规定，此项等费用不单独开列而应计入投标价。本次项目的代理服务费下浮50%收取，若代理服务费低于5000元，则按照4000元收取。此项费用不单独开列而应计入投标价。 |

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.政策功能

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》(格式见后附件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（3）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准(详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家 统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕  213 号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与 大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效 (水效)指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.投标费用

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏柒采招标代理有限公司（以下简称招标代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取标书工本费与中标服务费，具体详见第一章 投标邀请及第二章 投标人须知前附表。

5.3本次招标的专家评审费按实际发生收取。

6.招标文件的约束力

6.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。

9.招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。

9.2 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在南京公共采购信息网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、法人授权委托书、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为招标代理规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告/招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子投标文件”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子版与纸质版文件不符，以纸质版为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、副本、电子版投标文件密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

（2）注明投标项目名称、标书编号及包号。

（3）未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20.投标截止时间

20.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告/招标文件中规定的截止时间。

20.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的拒收

21.1招标代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23.开标

23.1 招标代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由招标代理组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标代理将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24.评标委员会

24.1 开标后，招标代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和本次投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告之日起向项目负责人咨询自己的评审得分及排序情况。

26.投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在评审现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并现场告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7投标人在开、评标全过程中不应远离会场，如授权代表不在会场，应保持通讯畅通，随时等待与招标代理及评标委员会联系。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 招标代理将在“南京公共采购信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.2供应商认为招标文件、招标过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑必须以参加投标的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交。

30.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

30.8 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

（5）投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31.中标通知书

31.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32.签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.货物（包含与货物相关的产品、服务）的追加

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本（货物）

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

合

同

书

采购人（以下称甲方）：南京晓庄学院

中标人（以下称乙方）：

二〇二三年十月

甲方：南京晓庄学院

乙方：

甲乙双方根据2023年   月  日采购编号        的    （项目名称），采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同:

一、合同标的

1、项目名称：

2、项目期限：

3、合同总价款：

二、采购内容：

| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 | 人民币： 元整（¥） |
| 其他 |  |
| 合计 | 人民币： 元整（¥） |

1、合同总价为人民币      元（大写：      整），包括全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目地点）、保险费、安装费、调试费、验收鉴定费及为完成本项目所需的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方无条件无偿补齐，所发生的一切费用视为已包含在乙方的报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

3、乙方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则甲方无须再为实现本合同目的而另行支付任何费用。

三、付款标准、付款流程和付款方式

1、履约保证金：合同签订前，乙方支付合同总价的5%作为履约保证金，以乙方提供的履约保证金银行电子回单（备注合同编号、加盖公司章）为依据，项目验收合格确认之日起一年内且无任何质量问题无息退还。

2、付款方式：供货完成后，甲方将支付合同额30%的货款至乙方，安装、对接及调试完成以后，甲方将进行为期6个月的设备运行测试，测试期间无明显质量问题，视为测试合格，甲方在测试合格后的30日内完成项目验收，验收合格后，支付合同额的70%。

3、在甲方支付合同款项的同时，乙方应给甲方开具符合国家规定的相应金额的正规国家发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。本项目产生的知识产权归甲方所有。

五、转包或分包

1、本合同范围内的服务，应由乙方直接供应，不得转让或分包他人供应。

2、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权予以终止合同。

六、项目组织实施及管理

1、乙方应按招标文件规定的项目需求实施服务。

2、乙方必须积极配合上级行政主管部门以及财政等部门对本单位开展的项目监督检查、绩效评估以及资金使用的审计等事宜。

七、组成本合同的文件

（一）合同专用条款；

（二）招标文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲、乙双方商定的其他必要文件：

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、违约责任

1、如因乙方原因致使服务不能履行，甲方有权不付款，乙方需退回甲方已支付的所有款项，并支付甲方合同总金额百分之五的违约金。

2、非因乙方过错造成项目无法执行的，甲方需向乙方支付已经发生的全部款项（乙方需提供己付款的相关证明）。

九、保密条款

1、甲乙双方应对履行本合同过程中所获知的对方的商业秘密和专有信息（包括但不限于技术信息、项目计划、设计方案、经营信息等）负有保密义务，未经对方书面同意不得向任何第三方透露。

2、在未征得对方同意的情况下，任何一方不得向第三方泄露在项目中接触到的需要保密的情报和资料。

3、任何一方未征得对方同意，不得在本协议目的之外自行使用或允许他人使用从对方获得的保密信息。

4、涉密人员范围包括双方参与及知悉项目合作的所有人员。

5、任何一方违反保密义务的，须向对方支付相当于合同费用10%（百分之十）标准的违约金并承担相关其法律责任。不足以弥补对方损失的，应当另行赔偿。

6、所有乙方项目参与人员须与甲方签署保密协议。

7、不论本合同因何种原因变更、解除或终止均不影响本保密条款的效力。

十、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份,乙方执壹份。

甲方： 南京晓庄学院（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二  年  月  日

乙方： （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二  年  月  日

户名：

开户银行：

账号：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

  - 一、项目总体概况

安防设施是涉化实验室有效的管理措施，是事故或意外溯源的有效手段。实验室现有监控、门禁为2017年安装使用，现已经出现设备老化损毁等现象，部分涉危实验室门为木质门，达不到安防要求；实验室网络设施也老化，此次采购要求对所有实验室网络进行改造升级；对实验室配套管理设施进行维护及改造，学院现有的配套显示系统等需配合维护及免费迁移。

- 采购清单和技术参数

| 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时画面捕捉系统 | 画面捕捉终端： 1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2）像素：200万； 3）最大分辨率：1920×1080； 4）最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5）最大补光距离：50m（红外）； 6）补光灯：1颗（红外灯）； 7）镜头类型：定焦； 8）镜头焦距：6mm； 9）镜头光圈：F1.6； 10）视场角：水平：54°；垂直：28°；对角：63°； ▲11）表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形、和污渍;表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象，金属零部件不应有钙蚀;文字标识应清晰、完整。零部件应装配牢固，连接可靠。（须提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖公章。） 12）1路100M/1000M以太网接口(RJ45接口)，2路报警输入接口、2路报警输出接口，1路音频输入接口、1路音频输出接口，1路电源返送接口，1个SD卡槽，1个硬件恢复默认按钮通用行为分析：绊线入侵;区域入侵； ▲13）欠压/过压检测功能检查：样机检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。（须提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖公章。） 14）智能编码：H.264：支持H.265：支持； 15）宽动态：120dB； 16）走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 17）供电方式：DC12V/PoE； 18）防护等级：IP67。 数量：150套 2.存储终端 1）操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2）操作界面：Web，本地GUI； 3）接入路数：32路； 4）硬盘接口：9个SATA，单盘最大16TB。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 5）解码能力：不开智能：2路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 6路 5 MP@30fps; 8路 4 MP@30fps; 16路 1080p@30fps；开智能：1路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 4路 5 MP@30fps; 6路 4 MP@30fps; 12路 1080p@30fps； 6）多路回放：最大支持16路回放； 7）报警输入：16路； 8）报警输出：4路； ▲9）支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式；（须提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖公章。） ▲10）样机的登录过程使用Digest认证技术；（须提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖公章。） ▲11）用户操作样机过程中，涉及到样机敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输；（须提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖公章。） ▲12）样机支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16；（须提供证明材料，如产品彩页、功能截图等，并加盖公章。） 13）前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 14）后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 15）音频输入：1路，RCA接口； 16）音频输出：1路，RCA接口； 17）HDMI接口：1个； 18）VGA接口：1个； 19）人脸检测前智能性能（路数）：8路； 20）人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 21）人脸识别前智能性能（路数）：8路； 22）人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； 数量：5（搭配150套实时画面捕捉终端配套使用） 3.存储介质 ≥8TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3，数量：90（搭配150套实时画面捕捉终端配套使用） 4.数据链接终端 1）二层网管，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口； 2）支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持MACC云平台统一管理。 数量：8（搭配150套实时画面捕捉终端配套使用） 5.捕捉回放系统 1）≥65英寸 ，4K高清显示，工业级宽视角面板。 2）≥I5-12500、16G、512GSSD、4G独显、23.8寸液晶显示器及键盘鼠标 数量：1套（搭配150套实时画面捕捉终端配套使用） 6.辅材 1）六类四对非屏蔽双绞线100箱，RVV2*1.0计4000米（搭配150套实时画面捕捉终端配套使用） 2）各类PVC管槽25、32、40及辅材扎带、水晶头等 7.设备集成终端 1）尺寸：不小于600*600*2000 2）SPCC 优质冷轧钢板酸洗硅烷化处理，抗腐蚀性好； 3）防护等级：IP20； 4）厚度：立柱不小于2.0mm，框架不小于1.2mm，侧门不小于1.2mm 5）可同时安装脚轮和支脚，并配置带刹车脚轮，便于运输； 6）前门两侧分别安装不锈钢金属理线环，走线管理，美观大方； 7）附赠防火泥，耐油耐热，耐水耐腐蚀，满足机柜防火防护要求； 8）配有接地装置及接地线，有效保护，安全可靠； 9） 侧门塑扣模具成型、安装简单、卡接牢固、模刻有品牌logo； 10）风扇、托盘、螺丝等附件齐全 11）数量：1（搭配150套实时画面捕捉终端配套使用） 8.跨越式链路分布 1）≥200*100mm，铝合金材质，厚度≥1.2mm，数量300米（搭配150套实时画面捕捉终端配套使用），含安装 9.远程管理系统软件 1）实现各实验室摄像机、视音频编码器等设备的远程控制管理功能 2）图形化管理界面，按照校区、教学楼、楼层创建目录树，添加教室设备、分组管理、设置参数，教室视频多画面预览，状态监测等功能。 3）支持强制直播功能，听课教室无需人为操作计算机，通过远程管理系统，直接控制任意听课教室自动接收主讲教室的直播画面（或网络电视直播画面）。支持任意分组直播功能，可以将任意多间教室设成一个组，统一接收指定的某一间主讲教室的直播画面。支持多个分组同时直播教学。 ▲4）向客户端发送文字通知、直播视频流、视频文件、具有远程控制录制功能，接收端无需操作自动接收。（须提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖公章，检验报告中须体现该功能。） ▲5）远程实时显示前端视音频，具有1/4/6/9画面分割显示功能。支持自动循环切换功能（须提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖公章，检验报告中须体现该功能。） 6）数量：1（搭配150套实时画面捕捉终端配套使用） 10.系统安装调试对接服务 包含以上所有设备系统的安装、对接、调试服务等，要求不破坏实验室内原有设施的正常运行，如有破坏，必须恢复。 | 套 | 150 |
| 安全门智能控制系统 | ★1.整套系统需要兼容学校实验室管理系统数据接口，能够读取实验室安排数据，返回刷卡记录至平台统计实验室日常使用中产生的数据，以便统计实验室使用率等功能。老师或学生使用校园一卡通经过实验室区域的终端刷卡后，实验室数字记录系统会自动判断系统中已经存在的实验安排，允许提前进入实验室时间或延后离开实验室时间由实验教学管理系统的系统管理员设置，只有实验教学智能管理系统中已有相应的实验安排，且实验时间已到允许进入实验室的范围内，终端才会开门同时记录进入实验室开始上课的时间，实验完成后离开实验室时刷卡，系统经过与实验教学管理系统中已有相应的实验安排判断后记录下有效的下课时间，生成实验运行记录（开课记录）。（须提供承诺函，并加盖公章。） 2.安全门智能控制终端 1）面容容量500张； 2）ID卡容量1000张； 3）记录容量15万条； 4）显示屏4.3英寸触摸屏； 5）通讯方式TCP/IP、选配WiFi； 6）基础功能U盘管理、SSR报表功能、简单门禁、选配IC和后备电池； 7）电源规格DC12V 1.5A。 数量：76 3.采集终端 ▲1）可跟现有系统相匹配，可自动记录实验室人员和老师的考勤、自动生成实验运行记录，准确统计学生的实验课时，自动生成实验开课记录，减轻实验室人员和老师的工作量，准确客观的统计出实验室课时。（须提供承诺函，并加盖公章。） 2）存储容量：卡容量≥30000张，记容量≥50000... 3）显示屏：四行蓝色液晶，双色LED指示灯 4）键盘按键≥16位数字键盘 5）通信接口满足TCP/IP，RS485 6）报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警和胁持报警，并可输出一路警报触发信号，可外接警号，警灯或报警主机 7）随机软件：实时监测门禁软件，指纹读卡器软件和考勤软件等 8）电源电压：DC 12V 9）配套：含磁力防盗装置、防盗控制器、通行面板等 10）数量：27（搭配76套安全门智能控制终端配套使用） 4.老设备软件升级服务 含旧设备升级系统并加装wifi模块，计49套（搭配76套安全门智能控制终端配套使用） 5.数据链接终端 1）二层网管，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口。 数量：2（搭配76套安全门智能控制终端配套使用） 6.辅材 1）六类四对非屏蔽双绞线20箱，RVV2*1.0计800米（搭配76套安全门智能控制终端配套使用） 2）各类PVC管槽25、32、40及辅材扎带、水晶头等 7.信息处理单元 1）处理器≥13代英特尔酷睿 i9-13900H 2）显卡≥NVIDIARRTXTm2000 Ada 3）内存≥32 GB LPDDR5 4）存储≥512GB 固态硬盘 5）显示尺寸≥15.6英寸 6）数量：1（搭配76套安全门智能控制终端配套使用） 8.跨越式链路分布 1）≥200*100mm，铝合金材质，厚度≥1.2mm，数量100米（搭配76套安全门智能控制终端配套使用），含安装 9.机房吊顶 600MM*600mm*0.7铝扣板，数量15平方米（搭配76套安全门智能控制终端配套使用） 10.电池组 配套现有UPS主机，满足30分钟断电续航，数量1套（搭配76套安全门智能控制终端配套使用） 11.系统安装调试对接服务 包含以上所有设备系统的安装、对接、调试服务等，要求不破坏实验室内原有设施的正常运行，如有破坏，必须恢复。 | 套 | 76 |
| 防爆型画面捕捉系统 | 1.防爆型画面捕捉终端 1）传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2）像素：400万； 3）最大分辨率：2688×1520； 4）最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5）最大补光距离：60m（暖光）； 6）补光灯：4颗（暖光灯）； 7）镜头类型：电动变焦； 8）镜头焦距：2.7mm～12mm； 9）镜头光圈：F1.5； 10）视场角：水平：105°～46°；垂直：56°～26°；对角：125°～53°； 11）通用行为分析：物品遗留、物品搬移； 12）周界防范：绊线入侵;区域入侵；快速移动；停车检测；徘徊检测； 13）人脸比对：支持； 14）人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持7组人脸库管理；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 15）人数统计：支持绊线人数统计,支持区域内人数统计,并可显示及输出日、月、年统计报表;支持排队管理功能,并可显示及输出日、月统计报表;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能； 16）智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 17）宽动态：120dB； 18）走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 19）音频接口：支持； 20）报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测;外部报警;视频结构化;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;安全异常;排队管理;人脸识别;工装检测； 21）预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 22）最大Micro SD卡：256GB； ▲23）设备应支持五种智能资源切换：通用行为分析、人脸识别、人数统计、热度图、工装检测（须提供具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖公章。） 24）RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 25）音频输入：1路（接线端子）； 26）音频输出：1路（接线端子）； 27）报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 28）报警输出：2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 29）供电方式：AC220V/PoE； 30）防护等级：IP68； 31）补光灯控制：自动;手动;倍率优先； 32）透雾功能：支持； 33）数量：10 2.数据链接终端 1）二层网管，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口； 2）支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持MACC云平台统一管理。 3）数量：1（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 3.存储终端 1）网络视频输入16路； 2）HDMI输出2路； 3）音频输出2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）； 4）预览分割1/4/6/8/9/16画面。 5）数量：1（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 4.存储介质 1）企业级专用，容量8TB，转速7200rpm，缓存256MB，SATA接口 2）数量：3（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 5.等电位处理 1）按GB50057标准、接地电阻小于4欧姆、接入框架钢筋。 2）数量：6（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 6.静电释放装置 人体静电泄放球装于房间门口，具有语音播报功能，按照防雷规范完成接地系统，数量6套（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 7.防盗单元 1）规格：W3000*H1700 2）镀锌钢管材质 3）直径≥20㎜，壁厚≥2㎜ 4）相邻钢管间隔≤100㎜ 5）中间设置一道横向钢管 6）表面喷涂无溶剂环氧液体涂料 7）数量：6（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 8.空气污染物处理 室内排风管路施工，数量6（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 9.集线终端 ≥6U，含PDU、光纤盒、理线架、配线架，数量1（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 10.跨越式链路分布 1）≥200*100mm，铝合金材质，厚度≥1.2mm，数量80米（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用），含安装 11.辅材 1）镀锌钢管DN20≥42米（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 2）防爆管DN20≥10米（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 3）电气配线管内穿线ZBN-RVV，2*1.5铜，长度≥100米（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 4）防爆接线盒（国标），铸铝，数量≥15（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用） 5）各类PVC管槽25、32、40及辅材扎带、水晶头等 6）双绞线≥3箱（搭配10套防爆型画面捕捉终端配套使用），CAT6，4对UTP电缆 12.系统安装调试对接服务 包含以上所有设备系统的安装、对接、调试服务等，要求不破坏实验室内原有设施的正常运行，如有破坏，必须恢复。 | 套 | 10 |
| 安全门 | 1. 尺寸：2650*960mm，详见图纸，所有钢质防盗门均釆取外开的形式 2.门框门扇钢板均釆用武钢、首钢、鞍钢等国营大钢厂生产的无锌花镀锌钢板，镀锌板标号53D以上，镀锌层厚度≥80um 3.门框 1）钢板：釆用优质无锌花镀锌钢板（镀锌层质量≥80g/m2），门框钢板厚度为1.5mm,刮去塑粉和锌层后的实测厚度≥1.36mm； 2）门框釆用整板一次折弯成型并带有U型气密槽，密封条为包覆式设计 3）门框上合页及锁挡片处须配置防水泥砂浆底盒，防止灌浆时砂浆外溢 4）采用膨胀螺栓与墙体固定，每边不少于3个锚固点 5）进行C20细石混凝土整体灌注，费用包含在投标报价中 4.门扇： 1）钢板：钢板厚度为0.8mm,釆用优质无锌花镀锌钢板（镀锌层质量≥80g/m2）,刮去塑粉和锌层后的实测厚度≥0.73mm 2）门扇上下封板应釆用整板折弯，不允许采用小料焊接制作 3）门框与门扇安装电子门禁部分配置加强版 5.门框与门扇配合间隙： 锁孔与锁舌间隙：≤3.0毫米 门框与门扇配合活动间隙：≤4.0毫米 门框与钗链贴合面间隙：≤2.0毫米 开启边与门框贴合面间隙：≤3.0毫米 6.锁体盒：锁具安装部位配置内撑防盗防震锁盒，两侧单面均需釆用3mm 厚（3mm-0.17mm）镀锌钢板制作，锁盒宽度不小于95mm且完全覆盖锁体 7.门框锁导向片：应釆用SUS304不锈钢材质，防止门框和锁舌之间的碰撞和摩擦损伤。门框与门扇间隙釆用保护锡纸，以防止运输摩擦门扇，达到保护功效 8.锁具：门框处配不锈钢锁扣合，用于保护门框漆面。锁体使用寿命超过10万次,根据面板规格大小、门框、导向片等尺寸，重新开孔并安装。防盗门无门槛，防盗门无需上下锁点。 9.铰链： 1）釆用3只蝶形轴承铰链，铰链管外径≥18mm,铰链叶片上要带防盗钩（柱）设计。铰链厚度≥3.0 mm,每个门扇应安装不少于三支铰链 2）连接铰链的门扇门框铰链补强板均釆用不低于3mm镀锌补强件，保证门扇自重的力学传递，加强门体的承重性能。 10.油漆、颜色的表面处理 1）门框、门扇釆用单色设计，饰面根据设计要求选色，具体中标后颜色由用户和设计从厂家提供的色板库或《常用建筑色》02J503-1中选取确认 2）门框和门扇底粉需选用户外高耐候塑粉，户外抗紫外线耐候饰面，涂层厚度应≥60um,涂层应均匀、平整、光滑，无麻点、无气泡、无起鼓和划痕;相应部位要做加强处理，加强板厚度不低于2mm 11.门柜两侧灌浆，门面开孔加防盗锁格栅，内外配备厚度≥5mm的钢化玻璃 12.气窗：防盗格栅，里侧配厚度≥5mm的钢化玻璃 | 扇 | 21 |
| 安全门 | 1. 尺寸：2650*1200mm，详见图纸，所有钢质防盗门均釆取外开的形式 2.门框门扇钢板均釆用武钢、首钢、鞍钢等国营大钢厂生产的无锌花镀锌钢板，镀锌板标号53D以上，镀锌层厚度≥80um 3.门框 1）钢板：釆用优质无锌花镀锌钢板（镀锌层质量≥80g/m2），门框钢板厚度为1.5mm,刮去塑粉和锌层后的实测厚度≥1.36mm； 2）门框釆用整板一次折弯成型并带有U型气密槽，密封条为包覆式设计 3）门框上合页及锁挡片处须配置防水泥砂浆底盒，防止灌浆时砂浆外溢 4）采用膨胀螺栓与墙体固定，每边不少于3个锚固点 5）进行C20细石混凝土整体灌注，费用包含在投标报价中 4.门扇： 1）钢板：钢板厚度为0.8mm,釆用优质无锌花镀锌钢板（镀锌层质量≥80g/m2）,刮去塑粉和锌层后的实测厚度≥0.73mm 2）门扇上下封板应釆用整板折弯，不允许采用小料焊接制作 3）门框与门扇安装电子门禁部分配置加强版 5.门框与门扇配合间隙： 锁孔与锁舌间隙：≤3.0毫米 门框与门扇配合活动间隙：≤4.0毫米 门框与钗链贴合面间隙：≤2.0毫米 开启边与门框贴合面间隙：≤3.0毫米 6.锁体盒：锁具安装部位配置内撑防盗防震锁盒，两侧单面均需釆用3mm 厚（3mm-0.17mm）镀锌钢板制作，锁盒宽度不小于95mm且完全覆盖锁体 7.门框锁导向片：应釆用SUS304不锈钢材质，防止门框和锁舌之间的碰撞和摩擦损伤。门框与门扇间隙釆用保护锡纸，以防止运输摩擦门扇，达到保护功效 8.锁具：门框处配不锈钢锁扣合，用于保护门框漆面。锁体使用寿命超过10万次,根据面板规格大小、门框、导向片等尺寸，重新开孔并安装。防盗门无门槛，防盗门无需上下锁点 。 9.铰链： 1）釆用3只蝶形轴承铰链，铰链管外径≥18mm,铰链叶片上要带防盗钩（柱）设计。铰链厚度≥3.0 mm,每个门扇应安装不少于三支铰链 2）连接铰链的门扇门框铰链补强板均釆用不低于3mm镀锌补强件，保证门扇自重的力学传递，加强门体的承重性能 10.油漆、颜色的表面处理 1）门框、门扇釆用单色设计，饰面根据设计要求选色，具体中标后颜色由用户和设计从厂家提供的色板库或《常用建筑色》02J503-1中选取确认 2）门框和门扇底粉需选用户外高耐候塑粉，户外抗紫外线耐候饰面，涂层厚度应≥60um,涂层应均匀、平整、光滑，无麻点、无气泡、无起鼓和划痕;相应部位要做加强处理，加强板厚度不低于2mm 11.门柜两侧灌浆，门面开孔加防盗锁格栅，内外配备厚度≥5mm的钢化玻璃 12.气窗：防盗格栅，里侧配厚度≥5mm的钢化玻璃 | 扇 | 10 |
| 防爆空调 | 防爆级别：EXdⅡBT4Gb，制冷量：1匹，壁挂式。 | 台 | 2 |
| 易燃液体储存柜 | 1、外部尺寸：H1650*W590*D460mm，±5%以内。 2、柜体和门板均由双层1mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层； ▲3、每台产品配置4块层板，层板采用镀锌钢板，承载面采用波浪形加固设计，单块层板的承载量不小于80kg。（须提供CNAS或CMA认证检测机构出具的钢制层板承重检测报告，并加盖公章。） 4、层板可以依据用户需求调节高度，增加空间使用率； 5、层板及柜底配备防漏液PP材质托盘。 6、柜体侧面设进风口，顶部设出风口。配置法兰接头，可连接风管，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生； ▲7、环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理，柜体内外表面光亮，喷涂均匀，无锈点，无毛刺。储存柜依照GB/T 10125-2012进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级；依照金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002），外观评级不低于A级。（须提供CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告，并加盖公章。） ▲8、锁具：两套防盗机械锁，实现双人双锁管理。（防盗机械锁符合GA/T 73-2015要求。须提供CNAS或CMA认证检测机构出具的锁具检测报告，并加盖公章。） 9、51mm深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范； 10、配置静电泄放装置； 11、连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障； 12、采用手动单开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。 | 套 | 12 |
| 酸碱储存柜 | 1、外部尺寸：H1650*W590*D460mm，±5%以内。 2、采用8mm厚度瓷白色PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 3、层板：4块PP材质层板。单块层板承重能力不低于50公斤。 4、门板：单开门。 5、锁具：防腐蚀锁具，表面无金属外露。配备双锁，双人管理。 6、配件：铰链，把手等配件为塑胶射出一体成型。 ★7、PP板材负荷变形温度不低于150℃（ISO 75-1:2020 & ISO75-2:2013 方法B），维卡软化温度不低于150℃（ISO 306:2022），热变形温度（ISO 75-1:2020 & ISO75-2:2013）不低于200℃。PP板材垂直燃烧（UL 94-2013 Rev.12-2021 第8节）不低于V-0等级。过氧化值的测定（GB/T 38286-2019）检测结果为“未检出”或“合格”。（须提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的PP板材检测报告，并加盖公章。如投标文件中未出具相关检测报告，则视为重大负偏离，做无效投标处理。） | 套 | 12 |
| 酸碱储存柜 | 1、外部尺寸：H1800*W900*D450mm，±5%以内。上下两层结构。 2、采用8mm厚度瓷白色PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 ▲3、层板：柜体上下两层各2块层板。一体注塑（非焊接）高强度PP防漏液层板，承重能力不低于50公斤。（须提供CMA或CNAS认证检测机构出具的PP层板承重检测报告，并加盖公章。） 4、一体注塑PP层板具备盛漏功能，层板四周盛漏立边净高度不低于2cm。层板盛漏最小容量应为储存在该层板中的所有容器（均以500ml试剂瓶计算）容积的10％，或至少为最大单个容器（以500ml试剂瓶计算）容积的110％，以较大者为准。底部采用防粘瓦楞波浪式设计，防止废液泄漏造成试剂瓶底部与层板粘结。 5、门板：柜门左右对开，上层两扇柜门有透明材质视窗。 6、锁具：防腐蚀锁具，表面无金属外露。配备双锁，双人管理。 7、配件：铰链，把手等配件为塑胶射出一体成型。 ▲8、试剂柜依照《家具力学性能试验 第五部分：柜类强度和耐久性》（GB/T 10357.5-2011），通过隔板稳定性、隔板支承件强度、拉门强度、拉门耐久性及主体结构和底架的强度试验，检测结果均为合格。（须提供取得CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖公章。） ▲9、试剂柜依据《塑料家具中有害物质限量》（GB 28481-2012），对邻苯二甲酸酯、重金属有害物质检测，检测结果为“未检出”或“合格”。（须提供取得CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖公章。） | 套 | 12 |

安全门图纸（图纸自行调整大小）：

  - 三、商务部分要求

（一）售后服务要求

1、质保要求：投标人需提供质量保证承诺及维修响应承诺，所有设备和配件质量保证期要求原厂至少3年完全免费上门质保，设备故障报修后1小时内响应，质保期内及质保期后投标人应免费负责上门服务。（质保期开始时间以采购方的验收合格次日为起始日期。）

（二）交付要求：

1、交付时间：合同签订之日起五日（日历天）内交货完毕，收到甲方进场通知后的15天（日历天）内完成安装、对接、调试、使用培训、项目交付等工作。

2、送货地点：供应商负责将货物运到南京市江宁区弘景大道3601号南京晓庄学院理科组团，由采购方统一保管。提供施工安装计划表（用户现场条件原因导致不能按时安装除外），由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、其他要求：货物统一存放采购方指定仓库，货物到齐后，采购方组织检查货物的规格参数等是否投标文件一致，如发现虚假应标行为，视为不合格，所有货物概不退换，且造成的损失全部由供应商承担。供应商将货物全部交由采购方统一保管后，根据施工需要提前向采购方申请领用相关设备等。

4、在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由供应商负责承担，供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。

（三）付款条件：

1、履约保证金：合同签订前，投标人支付成交总价的5%作为履约保证金，以投标人提供的履约保证金银行电子回单（备注合同编号、加盖公司章）为依据，项目验收合格确认之日起一年内且无任何质量问题无息退还。

2、付款方式：供货完成后，采购方将支付合同额30%的货款至中标人；安装、对接及调试完成以后，采购方将进行为期6个月的设备运行测试，测试期间无明显质量问题，视为测试合格，采购方在测试合格后的30日内完成项目验收，验收合格后，支付合同额的70%。

（四）验收要求：

采购方邀请公安机关易制毒、易制爆等危化品相关管理部门的人员组织验收。到期验收不通过的，采购方有权按下列方式追责：①货物不退还。②逾期供应商须向采购人支付违约金，比例为每逾期1天罚款中标金额的1%，扣完为止。③将供应商此次违约事件反馈到如银行、工商等单位纳入其个人诚信档案，并且采购方拥有追究其其它责任的权利。（未按时完工和未按时配合验收的同样视为验收不合格。）

（五）安装要求：

1、门体安装实行框扇整体安装。焊接安装门框和洞口可见空隙一般控制在1. 5cm-2cm （胀栓安装门框和洞口可见空隙一般控制在1cm- 2cm）,便于固定、塞缝；门框内以及门框与墙体之间的间隙处必须满填水泥砂浆，门框水泥砂浆填至饱和度达80%以上

2、本次实验室安全监控设备需对接到学校辖区公安机关的相关部门，如未能对接，视为虚假应标，将承担一切后果。

第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标办法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

## 二、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的货物给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 三、评标办法和评标标准

| 评审因素 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在投标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。。 |
| 产品功能、性能、配置要求（26分） | 投标文件中所投产品的设备技术参数全部满足招标要求的得26分。 “▲”号为重要参数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止；非“▲”号为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。若参数严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 所有“▲”号的参数，须相关证明材料，并加盖公章；非“▲”号的参数，须在《技术要求响应及偏离表》里逐条响应的，并加盖公章。投标人须如实填写所投产品参数，并按要求提供相应的技术支持资料，未按要求提供技术支持资料证明材料（或承诺书）的，评审时不予认可得分，以上所有证书提供原件现场备查，未提供视为虚假应标。 |
| 项目总体设计方案（10分） | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目总体方案、设计图纸（包括但不限于：楼宇综合布线图、设备点位图、网络拓扑图等。）的内容是否详细完整、科学合理、布局设计恰当实用等进行综合评分： 方案完整，设计合理、点位科学，布局设计恰当实用的得10分； 方案较完整，设计较合理，点位较科学，布局设计合理的得7分； 方案缺少内容，但点位、布局、设计、合理的得4分； 方案不完整，设计不合理，点位和布局设计不太实用的得1分； 完全不满足或未提供方案的不得分。 |
| 项目实施技术服务及技术保障（8分） | 评标委员会根据投标人提供的技术方服务与技术保障方案（包括但不限于：技术保障方案和技术服务的时间情况等。）的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性等进行综合评分： 方案合理完善，内容详实具体，对可能出现的问题给出的应对方法可实施性强、合理性强的得8分； 方案合理，内容详实具体，对可能出现的问题给出的应对方法合理、可实施性相对较弱的得5分； 投标人提供了方案，但方案简单或无针对性或针对性不强得2分； 完全不满足或未提供方案的不得分。 |
| 服务技术保障措施（9分） | 评标委员会根据投标人提供的售后服务技术保障方案及培训方案（包括但不限于：服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等。）进行综合评分： 方案详细，满足要求，表述清晰，有明确的售后服务跟踪制度、针对性强、有利于项目后续实施，完全满足招标文件要求，得9分； 方案较详细，基本满足要求，表述较清晰，有较明确的售后服务跟踪制度、有一定针对性，基本满足招标文件要求，得6分； 方案不全面，与项目需求有较大偏差，得3分； 完全不满足或未提供方案的不得分。 |
| 质保及售后服务 （5分） | 投标人拟投入产品的质保期在原有的三年基础上，每增加1年的得1分，本项最高得2分，不提供不得分。（须提供承诺书，并加盖公章。原件现场核查。） |
|  | 投标人通过GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》认证四星级得1分，五星级得3分，其他或不提供不得分。（须提供证书复印件，并加盖公章。原件现场核查。） |
| 企业实力 （7分） | 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书（2分）、有害物质过程管理体系认证证书（3分）、知识产权管理体系认证证书（2分），本项最高得7分，不提供不得分。（须提供相关证书复印件，并加盖公章。原件现场核查。） |
|  | 投标人具有钢结构工程专业承包资质证书的得2分，不提供不得分。（须提供证书复印件，并加盖公章。原件现场核查。） |
| 证书（2分） | 投标人所投“远程管理系统软件”产品具有远程管理系统软件著作权的得2分，不提供的不得分。（须提供软件著作权证书复印件，并加盖公章。） |
| 业绩（3分） | 供应商自2020年01月01日以来（以合同签订时间为准）具有本次采购类似产品的供货业绩的，每提供1份业绩的得1分，本项最高得3分，不提供不得分。（须提供合同及验收合格证明复印件，并加盖公章。原件现场备查。同一采购方单位业绩不重复计算。） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

【正/副本】

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

授权代表签字：

日      期 ：

（注：投标人应根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

资格审查索引表

| 序号 | 评审标准 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

评分索引表

| 序号 | 评审标准 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、承诺函

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、开标一览表

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、其他证明文件

资格证明文件（第一项-第七项）

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、承诺函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为        号的                项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

九、投标函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方的项目编号为        号的                项目招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖公章）：

日  期：

十二、开标一览表

（格式可根据项目情况自行调整）

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  | 分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 元（大写） 元（小写） |
| 2 | 交付时间 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 质保期 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 所投产品是否为小微企业制造 | □是 □否 |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、投标文件所报的投标价格不得超过招标文件规定的预算价、限价，超过招标文件规定的，按无效投标处理。

3、《开标一览表》除需要装订在投标文件中外，还应另外单独用信封封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便评标时使用。

4、投标人须根据所投产品制造商实际情况，在“所投产品是否为小微企业制造”栏后“是”或“否”上打“√”。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十三、投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 节能或环保产品 的报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

备注： 投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的产品、服务）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十六、其他证明文件

（请按照招标文件要求进行响应，如企业资质、人员资质、服务方案、业绩等）

人员配备一览表（参考格式）

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

经营业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十七、开标后须填写内容

请把贵公司在项目结束以后，按以下格式（word）发送至负责人邮箱（1530126587@qq.com），谢谢合作。开票信息填好以后请务必核实，我司概不二次开票。（一律默认为增值税普通发票或电子发票，如有其他要求务必备注。）

开票格式为：代理服务费*中标服务费，代理服务费*标书购买费，如有其他要求请备注。

项目名称（项目编号）：

公司名称：

税号：

地址及电话：

开户行及帐号：

代理服务费*中标服务费：       元

代理服务费*标书报名费：       元

开具电子普通发票或纸质普通发票：

开具电子普通发票：（手机号+邮箱号，请使用QQ邮箱，以防接收不到发票）

开具纸质普通发票：（姓名+地址+电话）

备注：

所有纸质发票顺丰到付或自己取，电子发票邮箱获取；特别注意地址和电话之间没有空格键。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。