招　标　文　件

（货物类）

项目名称：理科组团A二楼环境安全及环保系统改造项目

项目编号：QC-2023101176C

采购人名称：南京晓庄学院

采购代理机构：江苏柒采招标代理有限公司

2023年10月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	9

投标人须知前附表	9

第三章  合同文本（货物）	25

第四章 项目需求	30

一、采购清单	30

二、主要功能要求	32

（一）实验台	32

（二）台面	32

（三）铰链和导轨	32

（四）水槽与三口龙头/单口龙头	32

（五）实验室等级钢制家具钢材表面处理要求(所有钢制柜体、框架及支架依本规定办理)	32

（六）排风系统	33

三、技术指标要求	33

四、交货时间	46

五、交货地点	46

六、付款方式	47

七、验收要求：	47

八、质保期	47

第五章  评标方法与评标标准	48

一、定标办法	48

二、政府采购政策功能落实	48

三、评标办法和评标标准	49

第六章  投标文件格式	51

资格证明文件（第一项-第七项）	55

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	55

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等	55

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	55

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	56

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	56

六、特定资格要求的证明文件	57

七、承诺函	57

八、法人授权书	58

九、投标函	59

十、中小企业声明函（货物）	60

十一、残疾人福利性单位声明函	61

十二、开标一览表	62

十三、投标分项报价表	63

十四、技术要求响应及偏离表	64

十五、商务要求响应及偏离表	64

十六、其他证明文件	65

十七、开标后须填写内容	67

第一章  投标邀请

受南京晓庄学院的委托，江苏柒采招标代理有限公司就理科组团A二楼环境安全及环保系统改造项目(项目编号：QC-2023101176C)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

项目概况

理科组团A二楼环境安全及环保系统改造项目的潜在投标人应在南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园3栋6层（或采用邮寄方式）获取招标文件，并于2023年11月06日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QC-2023101176C

2.项目名称：理科组团A二楼环境安全及环保系统改造项目

3.预算金额：人民币壹佰零贰万圆整（¥1,020,000.00元）

4.最高限价：人民币壹佰零贰万圆整（¥1,020,000.00元）

5.采购需求：理科组团A二楼环境安全及环保系统改造，包括但不限于排风柜、万向排气罩、家具的采购，排风机管路系统的改造，实验室吊顶及墙面粉刷等内容。

6.合同履行期限：本项目自合同签订之日起25日（日历天），一次性供货完成；收到采购方进场通知后的15天（日历天）内完成安装、对接、调试、使用培训、项目交付等工作。质保期2年。

7.本项目是否属于专门面向中小企业采购项目：否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无

注：（1）第1.5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

5.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

6.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

6.1负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.3拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务供应商参加本项目的采购活动。

7.投标人诚信档案管理

根据《南京市政府采购投标人信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的投标人，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购投标人诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的投标人可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

投标人申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购投标人诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，投标人自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购投标人诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，投标人即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，投标人参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购投标人信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购投标人信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购投标人诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；投标人可就用户注册与打印“南京市政府采购投标人信用记录表”等事宜进行咨询。

三、获取招标文件

时间：即日起至2023年10月23日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼

获取方式：

①现场获取：携带以下相关资料并加盖公章。标书工本费现金支付或支付宝支付；

②线上获取：供应商需将以下相关资料及填写完整的获取文件登记表（见公告附件或电话咨询项目负责人）扫描后发至邮箱：1530126587@qq.com，标书工本费支付宝转账成功后截图发至项目负责人邮箱。

相关资料：营业执照副本复印件、法人授权委托书、法定代表人和被受托人身份证复印件，以上材料均需加盖公章。

标书工本费（售价）：人民币100元/份，招标文件获取后，工本费概不退还。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年11月06日09:30（北京时间）

地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼开标二室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏柒采招标代理有限公司在“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京晓庄学院

地  址：江苏省南京市江宁区弘景大道3601号

联系人：陈老师

联系方式：025-86178437

2.招标代理信息

名  称：江苏柒采招标代理有限公司

地  址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号

联系人：李可鑫

联系方式：025-83370296-707

八、其他

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

1.1 政府采购促进中小企业发展

1.2 政府采购支持监狱企业发展

1.3 政府采购促进残疾人就业

1.4 政府采购鼓励采购节能环保产品

2.获取“获取文件登记表”电子版，请登录“江苏柒采招标代理有限公司”官网（http://www.jsqczb.cn/sy），点击“下载专区”，获取“招标文件获取登记表 ”。

3. 请投标人在获取招标文件后，认真阅读各项内容，按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件，进行必要的准备，并按招标文件确定的时间、地点准时参加开标活动。

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：南京晓庄学院 地址：江苏省南京市江宁区弘景大道3601号 联系人：陈老师 联系方式：025-86178437 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏柒采招标代理有限公司 地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼 联系人：李可鑫 联系方式：025-83370296-707 |
| 3 | 项目名称 | 理科组团A二楼环境安全及环保系统改造 |
| 4 | 项目编号 | QC-2023101176C |
| 5 | 预算金额 | 人民币壹佰零贰万圆整（¥1,020,000.00元） |
| 6 | 项目实施地点 | 南京市 |
| 7 | 现场勘查/集中答疑 | 本项目不统一组织现场勘察/集中答疑。我司对招标文件进行的答疑、澄清或补充，将会以邮件的方式发送给投标人联系人邮箱；更正公告将在南京公共采购信息网上及时发布。该公告或澄清、补充、答疑等内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动接收邮件或上网查询，且采购人及采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息而引发的相关责任。 |
| 8 | 投标保证金 | 不要求提供 |
| 9 | 投标文件接收时间 | 接收投标文件时间：2023年10月XX日上午09:00-09:30（北京时间） 接收地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼开标二室 |
| 10 | 投标文件启封时间 | 时间：2023年10月XX日上午09:30（北京时间） 地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼开标二室 |
| 11 | 投标文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：4份 电子档文件：1份（正本签字盖章后的扫描件PDF和可编辑的Word版本。电子投标文件以U盘/光盘为载体，提交的电子文件必须与正本纸质投标文件完全一致，随纸质版文件一并提交。电子文件命名要求：单位名称+项目编号） |
| 12 | 投标文件有效期 | 响应截止时间后六十天 |
| 13 | 招标代理服务费 | 合同签订前，中标人应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。由中标人领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，中标人凭《中标通知书》与采购方签订合同。 付款形式：网上银行转账或银行电汇（不接受其他形式） 并在转账或电汇时，备注“项目编号+代理费”字样。 开户行信息： 单位名称：江苏柒采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行 账 号：515769533053 收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）以及国家发改委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）规定，此项等费用不单独开列而应计入投标价。本次项目的代理服务费下浮50%收取，若代理服务费低于5000元，则按照4000元收取。此项费用不单独开列而应计入投标价。 |

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.政策功能

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》(格式见后附件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（3）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准(详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家 统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕  213 号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与 大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效 (水效)指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.投标费用

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏柒采招标代理有限公司（以下简称招标代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取标书工本费与中标服务费，具体详见第一章 投标邀请及第二章 投标人须知前附表。

5.3本次招标的专家评审费按实际发生收取。

6.招标文件的约束力

6.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。

9.招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。

9.2 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在南京公共采购信息网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、法人授权委托书、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为招标代理规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告/招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子投标文件”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子版与纸质版文件不符，以纸质版为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、副本、电子版投标文件密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

（2）注明投标项目名称、标书编号及包号。

（3）未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20.投标截止时间

20.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告/招标文件中规定的截止时间。

20.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的拒收

21.1招标代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23.开标

23.1 招标代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由招标代理组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标代理将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24.评标委员会

24.1 开标后，招标代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和本次投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告之日起向项目负责人咨询自己的评审得分及排序情况。

26.投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在评审现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并现场告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7投标人在开、评标全过程中不应远离会场，如授权代表不在会场，应保持通讯畅通，随时等待与招标代理及评标委员会联系。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 招标代理将在“南京公共采购信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.2供应商认为招标文件、招标过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑必须以参加投标的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交。

30.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

30.8 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

（5）投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31.中标通知书

31.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32.签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.货物（包含与货物相关的产品、服务）的追加

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本（货物）

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

合

同

书

采购人（以下称甲方）：南京晓庄学院

中标人（以下称乙方）：

二〇二三年十月

甲方：南京晓庄学院

乙方：

甲乙双方根据2023年   月  日采购编号        的    （项目名称），采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同:

一、合同标的

1、项目名称：

2、项目期限：

3、合同总价款：

二、采购内容：

| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 | 人民币： 元整（¥） |
| 其他 |  |
| 合计 | 人民币： 元整（¥） |

1、合同总价为人民币      元（大写：      整），包括全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目地点）、保险费、安装费、调试费、验收鉴定费及为完成本项目所需的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方无条件无偿补齐，所发生的一切费用视为已包含在乙方的报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

3、乙方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则甲方无须再为实现本合同目的而另行支付任何费用。

三、付款标准、付款流程和付款方式

1、履约保证金：合同签订前，乙方支付合同总价的3%作为履约保证金，以乙方提供的履约保证金银行电子回单（备注合同编号、加盖公司章）为依据，项目验收合格确认之日起一年内且无任何质量问题无息退还。

2、付款方式：合同签订后，甲方支付合同额40%的货款至乙方账号，项目验收合格后，甲方支付合同额的60%货款。

3、在甲方支付合同款项的同时，乙方应给甲方开具符合国家规定的相应金额的正规国家发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。本项目产生的知识产权归甲方所有。

五、转包或分包

1、本合同范围内的服务，应由乙方直接供应，不得转让或分包他人供应。

2、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权予以终止合同。

六、项目组织实施及管理

1、乙方应按招标文件规定的项目需求实施服务。

2、乙方必须积极配合上级行政主管部门以及财政等部门对本单位开展的项目监督检查、绩效评估以及资金使用的审计等事宜。

七、组成本合同的文件

（一）合同专用条款；

（二）招标文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲、乙双方商定的其他必要文件：

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、违约责任

1、如因乙方原因致使服务不能履行，甲方有权不付款，乙方需退回甲方已支付的所有款项，并支付甲方合同总金额百分之五的违约金。

2、非因乙方过错造成项目无法执行的，甲方需向乙方支付已经发生的全部款项（乙方需提供己付款的相关证明）。

九、保密条款

1、甲乙双方应对履行本合同过程中所获知的对方的商业秘密和专有信息（包括但不限于技术信息、项目计划、设计方案、经营信息等）负有保密义务，未经对方书面同意不得向任何第三方透露。

2、在未征得对方同意的情况下，任何一方不得向第三方泄露在项目中接触到的需要保密的情报和资料。

3、任何一方未征得对方同意，不得在本协议目的之外自行使用或允许他人使用从对方获得的保密信息。

4、涉密人员范围包括双方参与及知悉项目合作的所有人员。

5、任何一方违反保密义务的，须向对方支付相当于合同费用10%（百分之十）标准的违约金并承担相关其法律责任。不足以弥补对方损失的，应当另行赔偿。

6、所有乙方项目参与人员须与甲方签署保密协议。

7、不论本合同因何种原因变更、解除或终止均不影响本保密条款的效力。

十、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份,乙方执壹份。

甲方： 南京晓庄学院（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二  年  月  日

乙方： （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二  年  月  日

户名：

开户银行：

账号：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W*D*H | 数量 | 单位 |  |
| 排风设备及风管 |
| 1 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 5 | 台 | 1、钢制结构实芯理化板台面抗倍特板内衬。 含5个电动控制阀；安装水电辅材；国标BV4阻燃电线200米,国标BV2.5阻燃电线200米,国标WDZA-YJY-3*4+2*2.5电缆240米，国标WDZA-YJY-3*0.75电缆270米；含5个70度自动熔断钢制防火阀，3C认证；含旧通风柜拆除、垃圾清运至校园外。 2、通风柜配套风管：厚度≧ 5mm ,155平方米。 3、风管PP材质，阻燃V-2级，法兰连接,法兰厚度≧ 8mm，间距≦1.5米；含安装辅材风管固定(吊)支架间距≦2.4米；含旧管道拆除、垃圾清运至校园外。 4、配套的房间旧吊顶拆除；安装新吊顶铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型)面层规格600×600mm 0.8mm厚 铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板。 5、配套的房间铲除墙面腻子、涂料垃圾清理外运；内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍。 |
| 2 | 万向排气罩 |  | 56 | 台 | 1、含钢制固定底座56套。 2、万向排气罩配套风管：厚度≧ 5mm ,285平方米；含14个电动控制阀及控制开关，国标BV2.5阻燃电线850米,国标WDZA-YJY-3*0.75电缆650米。 3、PP材质，阻燃V-2级，法兰连接，法兰厚度≧ 8mm，间距≦1.5米；含安装辅材风管固定(吊)支架间距≦2.4米；旧管道拆除、垃圾清运至校园外。 4、配套的房间旧吊顶拆除；安装新吊顶铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型)面层规格 600×600mm 0.8mm厚铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板。 5、配套的房间铲除墙面腻子、涂料垃圾清理外运；内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍。 |
| 3 | 废液柜 | 860*500*890 | 7 | 台 | 1、双人双锁，双层柜体，防火防爆防腐蚀，移动滚轮，配防静电线夹，双废液收集桶。 2、废液柜配套风管：厚度≧ 5mm ,30平方米；含2个电动控制阀及控制开关，国标BV2.5阻燃电线300米,国标WDZA-YJY-3*0.75电缆165米。 3、PP材质，阻燃V-2级，法兰连接，法兰厚度≧ 8mm，间距≦1.5米；含安装辅材风管固定(吊)支架间距≦2.4米；含安装辅材、旧管道拆除、垃圾清运至校园外。 4、配套的房间旧吊顶拆除；安装新吊顶铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型)面层规格 600×600mm 0.8mm厚铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板。 5、配套的房间铲除墙面腻子、涂料垃圾清理外运 ；内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍。 |
| 4 | 玻璃钢变频离心风机 | F4-72-6C-5.5W 风量7367-11734m3/h 全压：1389-881pa | 3 | 台 | 玻璃钢材质，含双层底座及减振垫、入口软接、出口变径；含3个PP消音器630*320*1200；含3个PP室外止回阀；含屋面开孔及防水处理风机出口雨帽。 |
| 5 | 智能变频控制箱 |  | 3 | 套 | 钢制控制箱，包含5.5KW 变频器、PLC及相关空开、继电器等。 |
| 实验台部分 |
| 1 | 钢木靠边实验台 | L*750*850 | 50.5 | 米 | O型钢结构，落地式木制柜体，13 mm理化板，边缘加厚磨边处理。含旧实验台拆除，垃圾清运至校园外；含钢制管线槽45个及90个国标五孔插座插座；国标BV4阻燃电线75米,国标BV2.5阻燃电线300米。 |
| 2 | 钢木中央实验台 | L*1400*850 | 78 | 米 | O型钢结构，落地式木制柜体，13 mm理化板，边缘加厚磨边处理。含旧实验台拆除，垃圾清运至校园外；含40套水槽 、龙头、滴水架、洗眼器，含钢制管线槽75个及150个国标五孔及插座；国标BV4阻燃电线120米,国标BV2.5阻燃电线500米。 |
| 3 | 吊柜 | L*300*600 | 4.5 | 米 | 含旧吊柜拆除，垃圾清运至校园外。 |
| 4 | 试剂架 | 3500*420*850 | 7.2 | 米 | 钢玻结构,10mm厚钢化玻璃层板（3C认证）；含旧试剂架拆除，垃圾清运至校园外。 |

二、主要功能要求

（一）实验台

采用钢木结构，柜体采用E1级18mm厚三聚氰胺板。钢架采用40*60*2.0mm厚方钢。表面经环氧树脂喷涂防腐处理。

（二）台面

为13mm厚实芯理化板，边沿加厚至26mm厚处理工艺。

（三）铰链和导轨

铰链采用110度耳式铰链（带缓冲）；导轨采用表面经环氧树酯粉末静电喷涂的钢制高承载三节导轨（带自吸式导轨）。

（四）水槽与三口龙头/单口龙头

水槽采用高密度PP材料，耐强酸强碱及有机溶剂；龙头采用铜材质,表面经EPOXY喷涂处理，可防酸碱及防锈。

（五）实验室等级钢制家具钢材表面处理要求(所有钢制柜体、框架及支架依本规定办理)

（1）钢制件部分按照标准工序采用环氧树酯粉末静电喷涂，颜色根据家具制造商的标准色卡统一选择；

（2）钢制件部分表面处理性能符合SEFA8M标准；

（3）除有特别说明者外，所有柜体内外组装用螺丝均应为编号304或316不锈钢材质平头螺丝，不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害。

（六）排风系统

（1）通风柜操作口风速约为0.3m/s；

（2）噪音标准：风机全部运转时，通风系统使用噪音≤60dB。

三、技术指标要求

（一）实验台技术指标要求

1、柜体

（1）顶板、底板、侧板、背板：采用18mm厚三聚氰胺板制作，环保等级达到E1级，外缘以2mm厚PVC封边条封边防水处理；

（2）门板及抽屉面板：采用18mm厚三聚氰胺板制作，环保等级达到E1级，外缘以2mm厚PVC封边条封边防水处理；

（3）抽屉：采用18mm厚三聚氰胺板制作，环保等级达到E1级，外缘以1mm厚PVC封边条封边防水处理。

（4）柜体所有板材四面封边。

（5）供应商拟投入的板材须具有取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

2、底柜五金及配件

（1）铰链：采用110度耳式铰链（带缓冲）。

（2）抽屉导轨：采用表面经环氧树酯粉末静电喷涂的钢制高承载导轨（带自吸式导轨）；

（3）把手：采用铝合金长条拉手，表面做环氧喷涂处理。

（4）层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。

（5）供应商拟投入的五金件须具有取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

3、钢架部分

（1）C型D型侧架：采用40mm*60mm*2.0mm厚（含）以上，冷扎钢方管焊接制造，表面经EPOXY喷涂。

（2）试剂架立柱：1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。

（3）前横梁：采用40mm*60mm*2.0mm厚（含）以上，冷扎钢方管焊接制造，挂勾槽以1.5mm厚（含）以上钢板冲折成U型，焊接于方管后面，用于吊挂底柜，表面经EPOXY喷涂。

（4）后横梁：采用40mm*60mm*2.0mm厚（含）以上，优质冷扎钢方管焊接制造，表面经EPOXY喷涂。

（5）连结翼：采用2.0mm厚（含）以上镀锌钢板冲折制作，表面经电镀处理，用于C型架与横梁之结合固定。

（6）90度固定片：采用2.0mm厚（含）以上镀锌钢板冲折制作，表面经EPOXY喷涂，防蚀处理。用于固定C型架与横梁之垂直角度，增强结构之稳固性。

（7）底柜上固定片：采用采用2.0mm厚（含）以上镀锌钢板冲折制作，表面经电镀防蚀处理。用于吊挂底柜。

（8）底柜后固定：采用2.0mm厚90度直角镀锌钢板制作,与每个C型梁固定。

（9）底柜前托梁：采用40mm*20mm*2.0mm厚（含）以上，冷扎钢方管焊接制造，表面经EPOXY喷涂。与每个C型梁连接，可上下调节以达到底柜固定牢固程度。

（10）方管封套：采用40mm*60mmABS射出一体成型制品。用于密封方管缺口。

（11）调整脚：螺杆采ф8mm（含）以上镀锌钢制作，并具高17mm，长30mm（含）以上六角型PVC防水底垫，其有效调节高度为30mm（含）以上。

（12）C型D型侧架与前后横梁：采用40mm*60mm*2.0mm厚（含）方管制作。

4、台面

（1）采用中间厚度≥13mm的实芯耐蚀理化板。抗强酸强碱、抗撞击、抗刮痕、耐沸水、低甲醛排放。边缘需采用同质板材，加厚度为26mm。台面需为双面面板（两面有相同的表面、涂饰和装饰），确保面板的完美平衡性。

（2）满足国家标准GB/T 17657-2013的化学试剂检测，其中包含盐酸37%、硝酸65%、磷酸85%、硫酸98%、氢氧化钠40%、醋酸99%、氢氟酸48%、二氯甲烷、甲醇、乙醇、硝酸银1%、二甲苯、丙酮、硫酸铜10%、正丁醇、乙酸正戊酯、三氯甲烷、对甲酚、氯苯等不低于41种试剂的检测，检测结果为5级。供应商须具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

（3）台面甲醛释放量须符合GB/T 17657-2013 4.60标准，检测方法：气候箱法，甲醛释放量检验结果要求≤0.01mg/m3，供应商须具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

（4）为使台面经久耐用，耐磨性能需达到最初磨损点≥1400r，最初和最终磨损点均值≥1600r，供应商须具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

（5）台面板燃烧性能须符合GB8624-2012标准，燃烧性能须达到GB8624B1（B-S2,d0,t2）。供应商须具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

（6）台面板须通过相关环保产品的认证，且参照01350-2017 《用环境舱测试与评估室内材料挥发性有机化合物释放的标准方法》、ISO16000-9-2006《室内空气第9部分：建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定 释放试验室法》检测， TVOC≤0.22mg/m3、苯、甲苯及二甲苯释放未检出。供应商须具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

▲（7）物理性能须参照相应的国家标准：人造板及饰面人造板性能测试。供应商须具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

面板的弯曲强度：≥136兆帕；

拉伸断裂强度：≥75兆帕；

弯曲弹性模量≥1.71X10（4次方）兆帕；

抗冲击性能（1m）：表面无裂痕 压痕直径：5.8mm；

表观密度：≥1.4克/立方厘米；

表面耐干热：5级 无变化；

表面耐龟裂性：5级 用6倍放大镜观察表面无裂纹；

表面耐香烟灼烧：5级 无明显变化；

▲（8）供应商合同签订前须提供台面制造厂家≥10年质保书。（供应商须提供承诺书，并加盖公章。）

▲（9）供应商须提供满足台面参数的检测报告复印件，并加盖公章。中标后，合同签订前须提供台面厂家出具的针对本项目的售后服务承诺函，并加盖公章。（供应商须提供检测报告复印件及承诺函，并加盖公章。）

5、试剂架层板

（1）固定层板：采用厚10mm钢化玻璃制作。层板下方具钢制托架以确保层板承重能力，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。

（2）层板护栏：下活动层板其上正面外缘均应加设有编号316不锈钢材质或玻璃纤维制作的护栏。

（二）实验台配件部分技术说明

1、PP水槽

水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

弯曲模量：要求检验结果为≥1450MPa。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

弯曲强度：要求检验结果为≥42.0MPa。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

垂直燃烧试验：该样品厚度约为2.8mm，实测值V-0；（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）（610mm*510mm*300mm专用)

负荷变形温度：要求检验结果为≥50.0℃。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

检测洛氏硬度：要求检验结果为≥90HRR。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

简支梁无缺口冲击强度：要求检测结果为≥55KJ/M2（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

球压痕硬度试验：该项目采用两块试样叠合测试，试样总厚度约为7.2mm，检验结果为358N。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

2、三口龙头/单口龙头

龙头选用59-1级黄铜棒及H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

铅笔硬度：硬度检测结果值要求≥2H。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

附着力：附着力检测结果值要求达到0级；（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

耐冲击性：检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象；（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

中性盐雾试验：进行800h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀；（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

连接软管耐压性：将连接软管加压至≥3.5MPA时，软管无破裂、渗漏和其他缺陷；（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

连接软管密封性：初始动压在0.3MPa流速6L/min，保持5分钟，软管无破裂、渗漏和其他缺陷；（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

3、滴水架

材质：高密度PP。

类型：单面；

底部托盘中间设有排水孔；

可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放；

安装方式：壁挂式/台式；

颜色：黑色、白色、灰色；

尺寸：≥550*400*108mm

耐候性试验：将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

拉伸强度试验：检测结果值≥20MPa。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

弯曲强度试验：检测结果值≥30Mpa。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

垂直燃烧试验：实测值V-0。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

4、桌上型单眼洗眼器

（1）主体:加厚铜质H59-1；

（2）洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛；

（3）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

（4）防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

（5）水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用；

（6）控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭；

（7）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

（8）供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

（9）出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟；

（10）在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min；

（11）阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；

（12）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）；

（13）以上10-12点内容供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。检测报告包括但不限于①管螺纹精度，②螺纹表面，③抗压强度，④外观，⑤启动开关灵活，⑥水柱喷射高度，⑦水流量，⑧耐压性，⑨密封性等。

（14）洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

5、插座

（1）通过国家3C认证。

（2）管线：采用采用国标电线，根据实验室用电量而选择不同粗细的铜芯。

6、万向排烟罩

（1）主体：PP材质；

（2）关节：PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

（3）关节盖：PP全新料生产，可拆装，防止气体泄漏增强气密性，减小噪音；

（4）关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；

（5）关节连接杆：304不锈钢；

（6）关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；

（7）气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；

（8）伸缩导管φ75PP管

（9）铝合金360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1200mm

（10）拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质；

（11）固定底座：采用铝合金材质，表面经氧化处理，方形底座壁厚≥2.5mm。固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定

（12）PP原料检测：符合要求。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

（13）中性盐雾试验：检测结果在溶液浓度：50g/L环境下，持续时间168h,外观无明显变化。供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章；还须提供第三方检测机构出具的RoHS环保测试报告并加盖CMA章及投标人公章。

（14）垂直燃烧试验：实测值V-0。（供应商须提供取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

3.通风柜配件部分技术说明

1、通风柜外观

通风柜的主要尺寸、外形尺寸偏差、形状和位置公差、玻璃件外观、金属件外观要求、安全性要求、台面理化性能、金属喷漆（塑）涂层、拉门强度实验、储物柜力学性能及操作台面外观须符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准。（供应商须提供符合以上相关技术指标，且取得CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。）

2、通风柜性能

（1）面风速：通风柜在工作开口高度500mm高度下平均面风速应≤0.3m/s

（2）气流可视化测试：烟雾被捕捉并很容易排尽，无可见溢出；

（3）示踪气体浓度测试：示踪气体泄露浓度平均值＜0.01PPM；

（4）视窗移动效果测试：示踪气体释放浓流量4.0L/Min(30psi),重复开关拉门3次，每次开关间隔60s,进行示踪气体测试，示踪气体泄露平均值＜0.01PPM；

（5）通风柜阻力应≤15Pa，空气交换效率：≥25%；通风柜内照度平均值应＞1400Lux；

（6）通风柜安全性能：移门在断开一个悬挂装置时视窗跌落距离应＜70mm;视窗向上拉力应≤12N,向下拉力应≤6N；视窗移门应设有声光报警装置，操作人员开启超过最大操作开口能及时报警；通风柜插座保护等级应≥IP44；

3、通风柜台面

需采用中间厚度≥13mm的实芯耐蚀理化板。抗强酸强碱、抗撞击、抗刮痕、耐沸水、低甲醛排放。上缘需采用同质板材止水沿，加厚度为26mm。台面为双面面板（两面有相同的表面、涂饰和装饰），确保面板的完美平衡性。

（2）满足国家标准GB/T 17657-2013的化学试剂检测，其中包含盐酸37%、硝酸65%、磷酸85%、硫酸98%、氢氧化钠40%、醋酸99%、氢氟酸48%、二氯甲烷、甲醇、乙醇、硝酸银1%、二甲苯、丙酮、硫酸铜10%、正丁醇、乙酸正戊酯、三氯甲烷、对甲酚、氯苯等不低于41种试剂的检测内容，检测结果为5级。供应商须提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

（3）台面甲醛释放量符合GB/T 17657-2013 4.60标准，检测方法：气候箱法，甲醛释放量检验结果要求≤0.01mg/m3。供应商须提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

（4）耐磨性能需达到最初磨损点≥1400r，最初和最终磨损点均值≥1600r。供应商须提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

（5）台面板燃烧性能符合GB8624-2012标准，燃烧性能达到GB8624B1（B-S2,d0,t2）。供应商须提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

（6）台面板通过相关环保产品的认证，且参照01350-2017 《用环境舱测试与评估室内材料挥发性有机化合物释放的标准方法》、ISO16000-9-2006《室内空气第9部分：建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定 释放试验室法》检测， TVOC≤0.22mg/m3、苯、甲苯及二甲苯释放未检出。供应商须提供第三方有资质检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

（7）物理性能必须参照相应的国家标准：人造板及饰面人造板性能测试。供应商须提供第三方有资质检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

面板的弯曲强度：≥136兆帕；

拉伸断裂强度：≥75兆帕；

弯曲弹性模量≥1.71X10（4次方）兆帕；

抗冲击性能（1m）：表面无裂痕 压痕直径：5.8mm；

表观密度：≥1.4克/立方厘米；

表面耐干热：5级 无变化；

表面耐龟裂性：5级 用6倍放大镜观察表面无裂纹；

表面耐香烟灼烧：5级 无明显变化；

通风柜内衬板：采用5mm厚白色抗倍特板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。

4、上柜体

窄边设计风格，1.2米通风柜内部操作空间宽度≥1.05m、1.5米通风柜内部操作空间宽度≥1.35m、1.8米通风柜内部操作空间宽度≥1.65m；

（1）外壳材料：采用全新≥1.2mm厚冷轧钢板，经环氧树脂耐酸碱喷涂处理；

（2）视窗拉门：活动式垂直拉升拉门，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点；

（3）内装材料（包括导流板）：顶板采用实验室专用≥5mm厚抗培特板,其他所有内衬板装配及固定，采用高密度PP/ABS材料；导流板：导流板安装位置与角度须使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例约50+10%。导流板上要有可装置试验架的仟孔；

（4）插座：采用220V单相多用插座安装在柜体正面外侧；

（5）照明装置：外置式 LED日光灯。

（6）化验杯槽：采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀及耐高温，PP杯槽。

（7）供水考克阀：采用铜铸单口供水考克阀。每台排风柜有1个供水考克阀，控制阀门引到柜体外，可耐最大水压：≥250psi。

（8）移动门玻璃：≥6mm厚钢化安全玻璃。

（9）导流板固定座：采用PP材质，活动组合式，方便拆装。

（10）移门滑轮组：采用实验室专用PU传送带传动滑轮组件，PU传送带平均拉断力应＞2100N,1%拉伸强度平均值应＞235N，PU传送带在滴上硫酸40%、盐酸40%、氢氟酸40%、饱和氢氧化钠溶液12小时后应无明显变化。（供应商须提供PU传送带拉断力、1%拉伸强度及耐化学试剂影响合格的第三方出具的检测报告，并加盖公章。）

（11）配重：要求其上下行程具静音轨道以限制，避免摇晃碰撞。

（12）集气风罩：一体模具成型，材质为高密度PP或有机玻璃钢，具有良好的锥形集气角度及滑度。

5、下柜体

采用1.2mm厚优质冷轧钢板焊接而成，经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂处理，可以移动拼装，附高低调整脚，并附有排风接口，可以与上部柜体的（实验室）排风系统连接。

（1）合页：采用304不锈钢材质，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强，闭合循环寿命高达5万次。

（2）高低调整脚：螺杆采ф7.5mm（含）以上镀锌钢制作，并具高17mm，长30mm（含）以上六角型PVC防水底垫，其有效扬程为30mm（含）以上。

6、PP风管

室内整体排风防腐阻燃PP风管，设备局部排风采用防腐阻燃PP风管；圆形风管采用承插连接，矩形风管采用法兰连接。

风管阻燃性测试：垂直燃烧，测试方法UL94-2013Rev.9-2018第8节，阻燃等级需达到V-2级；

风管负荷变形温度测试：测试方法ISO 75-1：2013&ISO 75-2：2013方法B，检测结果 ≥ 82℃。

风管维卡软化温度测试：测试方法ISO 306：2013方法B50，检测结果 ≥ 90℃。

风管抗紫外线测试：测试方法ISO 4892-3：2016 Cycle1，检测结果：灰标等级 ≥ 4，根据ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005，灰标等级是在标准光源D65下判定，5级最好，1级最差。

风管耐腐蚀度测试：测试方法QB/T 3801-1999，检测结果要求：35%HCL 腐蚀度≤ 0.21 g/m2；30%H2SO4 腐蚀度≤ 0.55 g/m2；40%NAOH 腐蚀度≤ 0.06 g/m2；

风管弯曲模量测试：测试方法ISO 178:2010/Amd.1:2013方法A，检测结果： ≥ 1300 Mpa。

风管悬臂缺口冲击强度测试：测试方法ISO 180:2000/Amd.2:2013，检测结果： ≥ 9.0 kJ/m²。

风管拉伸模量测试：测试方法ISO 527-1：2012&ISO 527-2：2012，检测结果： ≥ 1100 Mpa。

以上测试要求供应商须提供第三方有资质检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。

（1）安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作。

（2）排风管应做好防凝结水和风管内水凝结水回流装置。水平管保持一定的坡度，坡向室外立管。室外立管应做好排凝结水装置。

（3）风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧。

（4）所有风管设置必要支、吊架，管道支架加固均按国标加工制作。

（5）风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于3m，大于400mm不应大于2m，风管垂直安装时，间距不应大于4m。

（6）连接通风柜、万向罩、不锈钢罩及试剂柜的支管需要采用硬管连接，不得采用软管连接；

（7）中、低压系统圆管、矩形风管板材厚度（mm）

| 风管直径D | 板材厚度 |
| --- | --- |
| D≤320 | 3.0 |
| 320<D≤630 | 4.0 |
| 630<D≤1000 | 5.0 |
| 风管长边尺寸b | 板材厚度 |
| b≤320 | 3.0 |
| 320<b≤500 | 4.0 |
| 500<b≤800 | 5.0 |
| 800<b≤1250 | 6.0 |
| 1250<b≤2000 | 8.0 |

（8）其他各项施工要求和未尽事宜，应严格遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的有关规定。

四、交货时间

本项目自合同签订之日起25日（日历天），一次性供货完成；收到采购方进场通知后的15天（日历天）内完成安装、对接、调试、使用培训、项目交付等工作。

五、交货地点

送货地点：供应商负责将货物运到南京市江宁区弘景大道3601号南京晓庄学院理科组团，由采购方统一保管。提供施工安装计划表（用户现场条件原因导致不能按时安装除外），由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

其他要求：货物统一存放采购方指定仓库，货物到齐后，采购方组织检查货物的规格参数等是否投标文件一致，如发现虚假应标行为，视为不合格，所有货物概不退换，且造成的损失全部由供应商承担。供应商将货物全部交由采购方统一保管后，根据施工需要提前向采购方申请领用相关设备等。

六、付款方式

1、履约保证金：合同签订前，中标人支付合同总价的3%作为履约保证金，以中标人提供的履约保证金银行电子回单（备注合同编号、加盖公司章）为依据，项目验收合格确认之日起一年内且无任何质量问题无息退还。

2、付款方式：合同签订后，采购方支付合同额40%的货款至中标人账号，项目验收合格后，采购方支付合同额的60%货款。

3、在采购方支付合同款项的同时，中标人应给甲方开具符合国家规定的相应金额的正规国家发票，否则采购方有权拒绝付款并不承担违约责任。

七、验收要求：

以采购方的书面通知日为正式开始施工日，从开始施工当天起15日（日历天）内完成施工交付，货物安装完成后，以中标人的书面验收申请，按货物技术指标及配件清单逐一验收。

八、质保期

投标人需提供质量保证承诺及维修响应承诺，所有设备和配件质量保证期要求原厂至少2年完全免费上门质保，设备故障报修后2小时内响应，质保期内及质保期后投标人应免费负责上门服务。（质保期开始时间以验收合格文件日期为起始日期。）

第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标办法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

## 二、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的货物给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 三、评标办法和评标标准

| 评审因素 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在投标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。。 |
| 产品功能、性能、配置要求（20分） | 投标文件中所投产品的设备技术参数全部满足招标要求的得20分。 “▲”号为重要参数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止；非“▲”号为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。若参数严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 “▲”号的参数，须相关证明材料，并加盖公章；非“▲”号的参数，须在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》里逐条响应的，并加盖公章。投标人须如实填写所投产品参数，并按要求提供相应的技术支持资料，未按要求提供技术支持资料证明材料（或承诺书）的，评审时不予认可得分。 |
| 项目总体设计方案（10分） | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目总体方案、设计方案（包括但不限于：平面布局图、实验台立体图、效果图等）的内容是否详细完整、科学合理、功能齐全、布局合理、整体美观等进行综合评分： 方案完整，布局和整体设计非常科学、合理，产品款式和颜色搭配完全满足采购方需求的得10分； 方案较完整，布局和整体设计较为合理，产品款式和颜色搭配合理，满足采购方需求的得7分； 方案缺少内容，布局和整体设计、产品款式和颜色搭配不太满足采购方需求的得4分； 方案不完整，设计不合理，产品款式、颜色搭配和布局设计不太实用的得1分； 完全不满足或未提供方案的不得分。 |
| 项目实施技术方案（8分） | 评标委员会根据投标人提供的实施方案（包括但不限于：施工安装调试方案、工期和进度、质量保障、安全技术方案和措施等）的方案科学合理、技术先进、严密、安全方案全面等进行综合评分： 方案合理完善，内容详实具体，技术先进、严密、安全方案全面的得8分； 方案合理，针对性一般，符合招标文件要求的得5分； 方案缺少内容，针对性略有欠缺，但符合招标文件要求的得2分； 完全不满足或未提供方案的不得分。 |
| 质保及售后服务（8分） | 评标委员会根据投标人提供的售后服务技术保障方案（包括但不限于：售后服务的内容、形式、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、维修技术人员情况等）进行综合评分： 方案详细，满足要求，表述清晰，有明确的售后服务跟踪制度、针对性强、有利于项目后续实施，完全满足招标文件要求，得3分； 方案较详细，基本满足要求，表述较清晰，有较明确的售后服务跟踪制度、有一定针对性，基本满足招标文件要求，得2分； 方案较差，表述较差，售后服务跟踪制度较差、针对性较差，与招标文件要求偏差较差，得1分； 完全不满足或未提供方案的不得分。 |
|  | 供应商在免费质保期两年的基础上，每增加一年免费质保期的得1分，本项最高得3分，不提供不得分。（须提供承诺书，并加盖公章。） |
|  | 投标人通过GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》认证三星级及以上的（不包含五星级）得1分，五星级得2分，其他或不提供不得分。（须提供证书复印件，并加盖公章。原件现场核查。） |
| 企业实力 （9分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供其中一项证书的得1分，本项最高得3分，不提供不得分。（须提供相关证书复印件，并加盖公章。） |
|  | 投标人具有有效的节能环保认证证书的得2分，不提供不得分。（须提供相关证书复印件，并加盖公章。） |
|  | 投标人具有机电安装三级资质的得2分，不提供不得分。（须提供相关证书复印件，并加盖公章。） |
|  | 投标人拟投入的项目实施团队人员具有电工操作证的，提供一个得2分，本项最高得2分，不提供不得分。（须提供相关证书复印件、劳动合同和投标人为其缴纳的近1年任意3个月的社保证明材料，并加盖公章。） |
| 生产厂商实力 （5分） | 供应商或生产厂家现有主要的加工机械设备具有智能折弯机器人、数控转塔冲床、激光切割机、数控折弯机、喷涂流水线、雕刻机、剪板机、电焊机等的得5分，每缺少其中一台加工机械设备的扣1分，扣完为止，无设备或证明文件不得分。（须提供设备的照片、型号及购置发票的复印件，并加盖公章，原件备查。） |
| 业绩（10分） | 供应商自2020年01月01日以来（以合同签订时间为准）具有同类业绩的，每提供1份业绩的得2分，本项最高得10分，不提供不得分。（须提供合同及验收合格证明复印件，并加盖公章。同一采购方单位业绩不重复计算。） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

【正/副本】

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

授权代表签字：

日      期 ：

（注：投标人应根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

资格审查索引表

| 序号 | 评审标准 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

评分索引表

| 序号 | 评审标准 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、承诺函

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、开标一览表

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、其他证明文件

资格证明文件（第一项-第七项）

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、承诺函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为        号的                项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

九、投标函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方的项目编号为        号的                项目招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖公章）：

日  期：

十二、开标一览表

（格式可根据项目情况自行调整）

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  | 分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 元（大写） 元（小写） |
| 2 | 交付时间 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 质保期 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 所投产品是否为小微企业制造 | □是 □否 |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、投标文件所报的投标价格不得超过招标文件规定的预算价、限价，超过招标文件规定的，按无效投标处理。

3、《开标一览表》除需要装订在投标文件中外，还应另外单独用信封封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便评标时使用。

4、投标人须根据所投产品制造商实际情况，在“所投产品是否为小微企业制造”栏后“是”或“否”上打“√”。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十三、投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 节能或环保产品 的报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

备注： 投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的产品、服务）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十六、其他证明文件

（请按照招标文件要求进行响应，如企业资质、人员资质、服务方案、业绩等）

人员配备一览表（参考格式）

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

经营业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

投标人全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）:

日期：     年   月   日

十七、开标后须填写内容

请把贵公司在项目结束以后，按以下格式（word）发送至负责人邮箱（1530126587@qq.com），谢谢合作。开票信息填好以后请务必核实，我司概不二次开票。（一律默认为增值税普通发票或电子发票，如有其他要求务必备注。）

开票格式为：代理服务费*中标服务费，代理服务费*标书购买费，如有其他要求请备注。

项目名称（项目编号）：

公司名称：

税号：

地址及电话：

开户行及帐号：

代理服务费*中标服务费：       元

代理服务费*标书报名费：       元

开具电子普通发票或纸质普通发票：

开具电子普通发票：（手机号+邮箱号，请使用QQ邮箱，以防接收不到发票）

开具纸质普通发票：（姓名+地址+电话）

备注：

所有纸质发票顺丰到付或自己取，电子发票邮箱获取；特别注意地址和电话之间没有空格键。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。